DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |
| PROGRAM | ELEKTRİK |
| DÖNEMİ | III |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  | x |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 3 | 42 | 48 | (30+30+30)=90 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 3 |
| DERSİN AMACI | Bu ders ile öğrenci, kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları kullanılarak bir fazlı ve üç fazlı asenkron motorları çalıştırma, devir yönü değiştirme, frenleme işlemlerini yapabilecektir. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Kumanda elemanlarının montajını yapmak, üç fazlı asenkron motorları kesik, sürekli ve uzaktan çalıştırmak Üç fazlı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol vermek, devir yönü değiştirmek ve frenleme yapmak Bir fazlı asenkron motorlara yol vermek, devir yönü değiştirmek, rotoru sargılı asenkron motorlara yol vermek ve çift devirli asenkron motorları çalıştırmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Kumanda Elemanları Koruma Röleleri |
|  | 2 | Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma |
|  | 3 | Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma |
|  | 4 | Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme |
|  | 5 | Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme |
|  | 6 | Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme |
|  | 7 | Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme |
|  | 8 | Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme |
|  | 9 | Çift devirli motorlarda kumanda |
|  | 10 | Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri |
|  | 11 | Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme |
|  | 12 | Doğru akım motorlarına yol verme |
|  | 13 | Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme |
|  | 14 | Doğru akım motorlarında frenleme |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: KUMANDA DEVRELERİ KURMAK -1

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

SÜRE				: 30/18

KREDİ	:  1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ve laboratuvar ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kumanda elemanlarının pano içerisine montajını, elemanlar arası kablo bağlantılarını yapabilecek, üç fazlı asenkron motorlara yol verme işlemlerini hatasız bir şekilde yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci;

- Kumanda elemanlarının montajını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Üç fazlı asenkron motorları güvenli bir şekilde çalıştırabilecektir.

- Üç fazlı asenkron motorlara yol verme işlemlerini güvenli ve doğru bir şekilde yapabilecektir.

# İÇERİK			:

# Kumanda Elemanları

  - Paket şalterler

  - Kumanda butonları

  - Sinyal lambaları

  - Sınır anahtarları

  - Zaman röleleri

  - Kontaktörler

  - Röleler

# Koruma Röleleri

- Aşırı akım röleleri

- Gerilim koruma röleleri

- Faz sırası rölesi

- Faz koruma rölesi

# Üç Fazlı Asenkron Motorları Çalıştırma

- Kesik ve sürekli çalıştırma

- İki farklı yerden çalıştırma (uzaktan kumanda)

# Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri

- Dirençle yol verme

- Reaktansla yol verme

- Oto trafosuyla yol verme

- Yıldız üçgen yol verme

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME		:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sistemlerinin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Kumanda elemanlarının montajını yapmak |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak 1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda panosu, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, multimetre. |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sigortaların montajını yapmak Paket şalterlerin montajını yapmak Kumanda butonlarının montajını yapmak Kontaktörlerin montajını yapmak Rölelerin montajını yapmak İkaz sistemlerinin montajını yapmak Trafo montajını yapmak Klemenslerin montajını yapmak Kumanda kablolarının montajını yapmak Güç kablolarının montajını yapmak Kablo etiketlemelerini yapmak Projede belirlenen yere pano montajını yapmak | Kumanda elemanları Paket şalterler Kumanda butonları Sinyal lambaları Sınır anahtarları Zaman röleleri Kontaktörler Röleler Koruma röleleri Aşırı akım röleleri Gerilim koruma röleleri Faz sırası rölesi Faz koruma rölesi | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Ölçü aletlerini kullanmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: Kumanda panoları ile ilgili bilgiyi kumanda elemanları ile beraber veriniz |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sistemlerinin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak -1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda masası, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, ölçü aleti |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanılacak kumanda elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapmak Üç fazlı asenkron motoru kesik çalıştırma kumanda devresini kurmak Güç devresini kurmak Enerji vermek Butona basarak motoru kesik çalıştırmak Sürekli çalıştırma devresini kurmak Butona basarak motoru sürekli çalıştırmak Üç fazlı asenkron motoru iki farklı yerden çalıştırmak için gerekli kumanda devresini kurmak Farklı yerlerden çalıştırma ve durdurma butonlarına basarak motoru çalıştırmak | Üç fazlı asenkron motorları çalıştırma Kesik ve sürekli çalıştırma İki farklı yerden çalıştırma (uzaktan kumanda) | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Sağlamlık kontrolü yapmak Kumanda devresi kurmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sisteminin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motorlara yol verme |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak 1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda masası, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, ölçü aleti |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanılacak kumanda elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapmak Üç fazlı asenkron motora dirençle yol verme kumanda devresini kurmak Güç devresini kurmak Enerji vermek Butona basarak motoru çalıştırmak Reaktansla yol verme kumanda devresini kurmak Butona basarak motoru çalıştırmak Oto trafosuyla yol verme kumanda devresini kurmak Butona basarak motoru çalıştırmak Yıldız üçgen yol verme kumanda devresini kurmak Güç devresini kurmak Butona basarak motoru çalıştırmak | Üç fazlı asenkron motorlara yol verme yöntemleri Dirençle yol verme Reaktansla yol verme Oto trafosuyla yol verme Yıldız üçgen yol verme | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Sağlamlık kontrolü yapmak Kumanda devresi kurmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 4 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: KUMANDA DEVRELERİ KURMAK -  2

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE  ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: KUMANDA DEVRELERİ

SÜRE				: 30/10

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ve laboratuvar ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme ve frenleme işlemlerini, güvenli ve hatasız bir şekilde yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:Öğrenci,

- Bir fazlı asenkron motorları güvenli ve doğru bir şekilde çalıştırabilecektir.

- Rotoru sargılı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol verme işlemini güvenli ve doğru bir şekilde yapabilecektir.

# İÇERİK			:

# Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Yol Verme Yöntemleri

- Buton kilitlemeli devir yönü değiştirme

- Elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme

# B       Rotoru Sargılı Asenkron Motorlar

# 1. Rotoru sargılı asenkron motorlar

# 2. Rotoru sargılı asenkron motorlara yol verme yöntemleri

# Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme Yöntemleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sisteminin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirmek |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak 2 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda masası, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, ölçü aleti |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanılacak kumanda elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapmak Üç fazlı asenkron motorun buton kilitlemeli devir yönü değiştirme kumanda devresini kurmak Güç devresini kurmak Enerji vererek motoru çalıştırmak Elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme kumanda devresini kurmak Enerji vererek motoru çalıştırmak | Üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme yol verme yöntemleri Buton kilitlemeli devir yönü değiştirme Elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Sağlamlık kontrolü yapmak Kumanda devresi kurmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sisteminin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motorlarda frenleme yapmak |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak 2 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda masası, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, ölçü aleti, dc güç kaynağı |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanılacak kumanda elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapmak Üç fazlı asenkron motorun dinamik frenleme kumanda devresini kurmak Güç devresini kurmak AC Enerji vererek motoru çalıştırmak DC enerji vererek motorun dinamik frenlemesini yapmak | Üç fazlı asenkron motorlarda frenleme yöntemleri | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Sağlamlık kontrolü yapmak Kumanda devresi kurmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: KUMANDA DEVRELERİ  - 3

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

SÜRE				:   30/10

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ve laboratuvar ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak bir fazlı asenkron motorlara yol verme ve devir yönü değiştirme işlemlerini ve rotoru sargılı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol verme işlemlerini güvenli ve hatasız bir şekilde yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:Öğrenci;

- Bir fazlı asenkron motorları güvenli ve doğru bir şekilde çalıştırabilecektir.

- Rotoru sargılı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol verme işlemini güvenli ve doğru bir şekilde yapabilecektir.

# İÇERİK			:

# Bir Fazlı Asenkron Motorlar

# 1. Bir fazlı asenkron motorlarda kumanda devreleri

# 2. Bir fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sisteminin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Bir fazlı asenkron motorlara yol verme devresi kurmak |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak -3 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda panosu, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, multimetre. |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlara kondansatörlü yol verme kumanda ve güç devresini kurmak Enerji vermek Butona basarak motoru çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun devir yönü değiştirme kumanda ve güç devresini kurmak Enerji vermek Motoru çalıştırarak devir yönünü değiştirmek | Bir fazlı asenkron motorlarda kumanda devreleri Bir fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Sağlamlık kontrolü yapmak Kumanda devresi kurmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Kumanda sisteminin kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU | 2 | İŞLEMİN ADI | Rotoru sargılı asenkron motorlara yol vermek |
| YETERLİKLER | Kumanda devreleri kurmak 3 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Kumanda panosu, kontaktörler, röleler, koruma elemanları, el takımı, anahtar takımı, multimetre. |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Rotoru sargılı asenkron motorlara dirençle yol verme kumanda devresini kurmak Güç devresini kurmak Enerji vermek Butona basarak motoru çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun devir yönü değiştirme kumanda ve güç devresini kurmak Enerji vermek Motoru çalıştırarak devir yönünü değiştirmek | Rotoru sargılı asenkron motorlar Rotoru sargılı asenkron motorlara yol verme yöntemleri | Kumanda şeması okumak El takımlarını kullanmak Sağlamlık kontrolü yapmak Kumanda devresi kurmak | Katalog okumak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |