DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK |
| PROGRAM | ELEKTRİK VE ENERJİ |
| DÖNEMİ | 3 |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  |  | X |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 3 | (15+9+9+9)=42 | 78 | (30+30+30+30)=120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 4 |
| DERSİN AMACI | Bu ders ile öğrenciye, kapalı devre kamera kontrol sistemi ve geçiş kontrol sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri, yangın algılama, ihbar sistemi tesisatı ve soygun alarm sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri yapabilecektir. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarımını yapmak, Geçiş kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarım yapmak, Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı projesinin montaj ve bağlantılarını, bakım ve onarımı yapmak, Soygun alarm sistemleri tesisatı projesinin bağlantılarını, bakım ve onarımı yapmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları |
|  | 2 | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları |
|  | 3 | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı |
|  | 4 | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı |
|  | 5 | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |
|  | 6 | Geçiş kontrol sistemi elemanları |
|  | 7 | Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı |
|  | 8 | Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak |
|  | 9 | Yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve montajı, ihbar dedektörleri bağlantıları |
|  | 10 | Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantıları, yangın ihbar butonlarının bağlantıları, yangın acil yönlendirme levhaları |
|  | 11 | Yangın söndürme ve ihbar sistemleri bağlantıları ve montajı, bakım ve onarımını yapmak |
|  | 12 | Soygun alarm sistemi elemanları |
|  | 13 | Soygun alarm sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı |
|  | 14 | Soygun alarm sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İşyeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara Sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem Ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem Sonu Sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR | Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar |
| İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR | Çevrede bulunan kamu veya özel işletmeler |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKRİK

PROGRAM		: ELEKTRİK VE ENERJİ

DERS			: ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/15

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		: Laboratuar ve derslik, uygulama projesi, el takımları, anahtar takımı, AVO metre, topex kamera, ploter, yazıcı, bilgisayar masası, switch (veya hub) ile kurulmuş ağ yapısı, soygun alarm malzemeleri.

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, keşfini, bakım ve onarımını hatasız yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Kapalı devre kamera kontrol sistemi elemanlarını hatasız seçebilecektir.

- Binanın yapısına ve iç tesisat yönetmeliğine uygun kapalı devre kamera kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını hatasız yapabilecektir.

- Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde bakım ve onarımını yapabilecektir.

İÇERİK			:

- KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN ELEMANLARI

- Kameranın Tanımı, Çalışması, Blok Diyagramı ve Çeşitleri

- Çalışma Prensiplerine Göre Kameralar

- Yapılarına Göre Kameralar

- Kamera Lensleri

- CCTV Sistemlerinde Görüntü İletim Teknikleri

- Kamera Montaj Ayakları ve Kamera Muhafaza Üniteleri

- Monitörler

- Quad Bölücüler

- Switcher’ler

- Multiplexer’ler

- Kayıt Cihazları

- KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ ELEMANLARININ BAĞLANTILARI VE MONTAJI

- Sabit Kameraların Bağlantıları ve Montajı

- Dome Kameraların Bağlantıları ve Montajı

- Hareketli Kameraların Bağlantıları Ve Montajı

- Kamera Kontrol Ünitesinin Bağlantıları ve Montajı

- IP (Internet Protocol) Kameraların Bağlantıları ve Montajı

- Kamera Lenslerinin Bağlantıları ve Montajı

- Siyah-Beyaz (S/B) Monitörlerin Bağlantıları ve Montajı

- Renkli (RGB) Monitörlerin Bağlantıları ve Montajı

- Quad Bölücülerin Bağlantıları ve Montajı

- Switcher’ların Bağlantıları ve Montajı

- Multiplexer’lerın Bağlantıları ve Montajı

- CCTV Sistemleri Uygulamaları

- BAKIM YAPMAK

- Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak

- Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek

- Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

- Akü Bakımını Yapmak

- Bağlantıları Kontrol Etmek

- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Kapalı devre kamera kontrol sistemi elemanlarını hatsız seçer,

- Binanın yapısına ve iç tesisat yönetmeliğine uygun kapalı devre kamera kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını yapar

- Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde bakım ve onarımını yapar.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ını bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ı bu sınavlardan oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 1 | İŞLEMİN ADI: Kapalı devre kamera kontrol sistemi elemanlarını seçmek |
| YETERLİK: Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Kamera, Monitör, Quad bölücü, Switcher, Multiplexer, Kayıt cihazları, aparatları, bağlantı kabloları, ilgili aksesuarlar |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kamera ve kamera kontrol ünitesini, kamera lenslerini, montaj ayaklarını muhafaza ve aksesuarlarını kullanmak Monitörleri kullanmak Quad Bölücüleri kullanmak Switcher’larıkullanmak Multiplexer’lerikullanmak Kayıt cihazlarınıkullanmak Görüntü transfer sistemlerini kullanmak | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları Kameranın tanımı, çalışması, blok diyagramı ve çeşitleri Siyah-Beyaz (S/B) Kameralar Renkli (RGB) Kameralar Çalışma prensiplerine göre kameralar Analog kameralar Dijital kameralar Yapılarına göre kameralar Sabit kameralar Dome kameralar Hareketli kameralar Kamera kontrol ünitesi IP (Internet Protocol) kameralar Kamera lensleri Sabit iris lensler Manuel iris lensler Auto iris lensler Motorize zoom lensler CCTV Sistemlerinde görüntü iletim teknikleri Kamera montaj ayakları ve kamera muhafaza üniteleri Monitörler Siyah-Beyaz (S/B) Monitörler Renkli (RGB) Monitörler Quad Bölücüler Switcher’lar Multiplexer’ler Kayıt cihazları Analog kayıt cihazları Dijital kayıt cihazları Görüntü transfer sistemleri Kayıt arşivleme CCTV sistemleri uygulamaları | Araç ve gereçlerini kullanabilme Görsel yetenek El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 6 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 60 ) dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 2 | İŞLEMİN ADI: Devre kamera kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını yapmak |
| YETERLİK: Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Kurmak |
| ORTAM : Matkap, Dübel, Vida, Tornavida Seti, Pense. |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kamera kontrol paneli, kameraların yerini işaretlemek Matkapla delik delmek Kamera kontrol panelini yerine monte etmek Kameraların montaj ayaklarını monte etmek Kameraların varsa hareket ünitelerini monte etmek Kameraları monte etmek Kameraların varsa muhafaza ünitelerini monte etmek Analog veya digital kayıt cihazlarını monte etmek Monitörleri veya bilgisayarı (pc) monte etmek Quad bölücüleri monte etmek Switcherları monte etmek Multiplexerleri monte etmek | Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanlarının bağlantıları ve montajı Sabit kameraların bağlantıları ve montajı Dome kameraların bağlantıları ve montajı Hareketli kameraların bağlantıları ve montajı Kamera kontrol ünitesinin bağlantıları ve montajı IP (Internet Protocol) kameraların bağlantıları ve montajı Kamera lenslerinin bağlantıları ve montajı Siyah-Beyaz (S/B) Monitörlerin bağlantıları ve montajı Renkli (RGB) Monitörlerin bağlantıları ve montajı Quad Bölücülerin bağlantıları ve montajı Switcher’ların bağlantıları ve montajı Multiplexer’lerın bağlantıları ve montajı | Matkap kullanabilme El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 6 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: (60) dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 3 | İŞLEMİN ADI: Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde bakım ve onarım yapmak |
| YETERLİK: Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Katalog, Servis Cihaz Katalogu |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Panoların temizliğini yapmak Süresi dolan elemanları değiştirmek Sistem kartlarını ve elemanlarını temizlemek Akü bakımını yapmak Kamera pan-tilt mekanizmasının kontrolünü yapmak Kamera bağlantı ayak mekanik aksamının kontrolünü yapmak Otomatik kapı, turnike, bariyer mekanizmalarının kontrolünü yapmak Metal kapı dedektörlerinin mekanik aksamının kontrolünü yapmak. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin (tüplerinin) mekanik aksamının kontrolünü yapmak. | BAKIM YAPMAK 1- Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak 2- Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek 3- Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek 4- Akü Bakımını Yapmak 5- Bağlantıları Kontrol Etmek 6- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak | El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Dikkatli olma Düzenli olma Planlı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKRİK

PROGRAM		: ELEKTRİK VE ENERJİ

DERS			: ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/9

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		: Laboratuar ve derslik, uygulama projesi, el takımları, anahtar takımı, AVO metre, topex kamera, ploter, yazıcı, bilgisayar masası, switch (veya hub) ile kurulmuş ağ yapısı, yangın alarm malzemeleri.

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü binada geçiş: kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, keşfini, bakım ve onarımını hatasız yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Geçiş kontrol sistemi elemanlarını hatasız seçebilecektir.

- Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını hatasız yapabilecektir.

- Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir.

İÇERİK			:

  - GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

- Otomatik Kapılar

- Turnikeler

- Bariyerler ve Dedektörler

- Kontrol Sistemleri

  - GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ ELEMANLARIN BAĞLANTI VE MONTAJI

- Otomatik Kapılar

- Turnikeler

- Bariyerler ve Dedektörler

- Kontrol Sistemleri

  - BAKIM VE ONARIMI YAPMAK

- Geçiş Kontrol Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak

- Geçiş Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek

- Geçiş Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

- Akü Bakımını Yapmak

- Bağlantıları Kontrol Etmek

- Koruyucu İzolasyonları Kontrol Etmek

- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Geçiş kontrol sistemi elemanlarını hatasız seçer.

- Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını yapar.

- Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ını bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ı bu sınavlardan oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 1 | İŞLEMİN ADI Geçiş kontrol sistemi elemanlarını seçmek |
| YETERLİK: Geçiş kontrol sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Otomatik kapı, turnike, bariyerleri kullanmak Kartlı geçiş kontrol sistemini kullanmak Metal kapı dedektörlerini kullanmak Kartlı geçiş-personel devam kontrol, bekçi tur sistemlerini kullanmak | Otomatik Kapılar Otomatik dairesel açılır kapılar Otomatik yukarı açılır garaj depo kapıları Otomatik yana kayar açılır kapılar Turnikeler Kart okuyuculu turnikeler Jetonlu turnikeler Bariyerler Ve Dedektörler Otomatik uzaktan kumandalı bariyerler Kart okuyan geçiş bariyeri Metal kapı dedektörleri Metal el dedektörleri Kontrol Sistemleri Bekçi Tur Kontrol Sistemleri Kartlı Geçiş Personel Devam Kontrol Sistemleri X-Ray Cihazı Kontrol Sistemleri Biometrik Sistemler | El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 30 ) dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 2 | İŞLEMİN ADI Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını yapmak |
| YETERLİK: Geçiş kontrol sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Matkap, Dübel, Vida, Tornavida Seti, Pense. |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Otomatik kapı, turnike, bariyer yerlerini işaretlemek Kartlı geçiş kontrol sisteminin kurulacağı yeri işaretlemek Matkapla delik delmek Mekanik aksamını monte etmek Elektrik-elektronik aksamı monte etmek Metal kapı dedektörlerini monte etmek Kartlı geçiş kontrol sistemini monte etmek Kartlı geçiş-personel devam kontrol, bekçi tur sistemlerini monte etmek | Otomatik Kapılar Otomatik dairesel açılır kapılar Otomatik yukarı açılır garaj depo kapıları Otomatik yana kayar açılır kapılar Turnikeler Kart okuyuculu turnikeler Jetonlu turnikeler Bariyerler Ve Dedektörler Otomatik uzaktan kumandalı bariyerler Kart okuyan geçiş bariyeri Metal kapı dedektörleri Metal el dedektörleri Kontrol Sistemleri Bekçi Tur Kontrol Sistemleri Kartlı Geçiş Personel Devam Kontrol Sistemleri X-Ray Cihazı Kontrol Sistemleri Biometrik Sistemler | Çizim araç ve gereçlerini kullanabilme Standartlara uygun çizim yapabilme Matkap kullanabilme El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 3 | İŞLEMİN ADI: Geçiş kontrol sistemlerinde bakım ve onarımını yapmak |
| YETERLİK: Geçiş kontrol sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Katalog, Servis Cihaz Katalogu |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Panoların temizliğini yapmak Süresi dolan elemanları değiştirmek Sistem kartlarını ve elemanlarını temizlemek Akü bakımını yapmak Kamera pan-tilt mekanizmasının kontrolünü yapmak Kamera bağlantı ayak mekanik aksamının kontrolünü yapmak Otomatik kapı, turnike, bariyer mekanizmalarının kontrolünü yapmak Metal kapı dedektörlerinin mekanik aksamının kontrolünü yapmak. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin (tüplerinin) mekanik aksamının kontrolünü yapmak. | BAKIM VE ONARIMI YAPMAK 1- Geçiş Kontrol Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak 2- Geçiş Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek 3- Geçiş Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek 4- Akü Bakımını Yapmak 5- Bağlantıları Kontrol Etmek 6-Koruyucu İzolasyonları Kontrol Etmek 7- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak | El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Dikkatli olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma Sorumluluk sahibi olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKRİK

PROGRAM		: ELEKTRİK VE ENERJİ

DERS			: ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/10

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		: Laboratuar ve derslik, uygulama projesi, el takımları, anahtar takımı, AVO metre, topex kamera, ploter, yazıcı, bilgisayar masası, switch (veya hub) ile kurulmuş ağ yapısı, soygun alarm malzemeleri.

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü binada yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bağlantıları ve montajını, keşfini, bakım ve onarımını hatasız yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Yanma, yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve kontrol panelinin montajını hatasız yapabilecektir.

- Yangın ihbar dedektörleri, bağlantılarını ve montajını hatasız yapabilecektir.

- Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantılarını hatasız yapabilecektir.

- Yangın ihbar butonlarının bağlantılarını hatasız yapabilecektir.

- Yangın acil yönlendirme levhalarını hatasız kullanabilecektir.

- Yangın söndürme sistemleri bağlantıları ve montajını hatasız yapabilecektir.

- Yangın ihbar sistemleri altyapı tesisatı bağlantılarını ve montajını hatasız yapabilecektir.

- Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir

İÇERİK :

  - YANMA, YANGIN VE YANGIN ALGILAMA KONTROL PANELİ VE KONTROL PANELİNİN MONTAJINI YAPMAK

- Yangının Doğası

- Yangın Türleri

- Yangın Söndürücü Maddeler ve Yangın Söndürme İlkeleri

- Yangın Algılama Kontrol Paneli

- YANGIN İHBAR DEDEKTÖRLERİ BAĞLANTILARINI VE MONTAJI

- Yangın Alarm Bölgelerinin Belirlenmesi

- Dedektörler

- Dedektör Çeşitleri

- Dedektör ve Diğer Ekipmanların Yerleştirilme Kuralları

- Dedektör Yerleşiminde Yapılan Yanlışlar

- SESLİ VE IŞIKLI YANGIN ALARM CİHAZLARI

- Sesli ve Işıklı Cihazlar

- YANGIN İHBAR BUTONLARI

- Yangın Uyarı Butonları Yerleşimi

- Yangın Uyarı Butonları Tipleri

- YANGIN ACİL YÖNLENDİRME LEVHALARI

- Yerleşim

- Acil Aydınlatma Işık Düzeyleri

- Acil Aydınlatma Süresi

- Çıkış İşaretleri

- Şebeke Bağlantısı

- Test ve Bakım

- YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

- Yangın Söndürme Sistemleri

- Yangın Söndürme Sistemlerinin Özellikleri

- Taşınabilir Söndürme Tüpleri ve Montajı

- Otomatik Söndürme Sistemleri

- YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ ALTYAPI TESİSATI

- Kablo Özellikleri

- Kablo Kullanım Alanları

- Kablo Tesisatı

- BAKIM VE ONARIMI YAPMAK

- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak

- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek

- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

- Akü Bakımını Yapmak

- Bağlantıları Kontrol Etmek

- Koruyucu İzolasyonları Kontrol Etmek

- Yangın Algılama Ve İhbar Sisteminde Bulunan Tüm Dedektörlerin Ayarlarını Yapmak

- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Yanma, yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve kontrol panelinin montajını yapar.

- Yangın ihbar dedektörleri, bağlantılarını ve montajını yapar.

- Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantılarını yapar.

- Yangın ihbar butonlarının bağlantılarını yapar.

- Yangın acil yönlendirme levhalarını kullanır.

- Yangın söndürme sistemleri bağlantıları ve montajını yapair.

- Yangın ihbar sistemleri altyapı tesisatı bağlantılarını ve montajını yapar.

- Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakımını yapar

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ını bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ı bu sınavlardan oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 1 | İŞLEMİN ADI: Yanma, yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve kontrol panelinin montajını yapmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Matkap, Dübel, Vida, Tornavida Seti, Pense. |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yangın alarm kontrol panelinin yerini işaretlemek Matkapla delik delmek Yangın alarm kontrol panelini yerine monte etmek Yangın ihbar dedektörlerini monte etmek Yangın sirenlerini monte etmek Yangın ihbar butonlarını monte etmek Yangın acil yönlendirme levhalarının monte etmek Gaz sensörlerini monte etmek Otomatik yangın söndürme sistemlerini (tüplerini) monte etmek | Yanma, Yangın ve Yangın Algılama Kontrol Paneli Yangının doğası Yanma nedir, Yanmanın Çeşitleri Yanmanın Ürünleri Yangın Nedir, Yangın Sınıfları Yangın Oluşum Safhaları Yangınların Sebepleri ve Etkenleri Yangın Yerindeki Tehlikeler Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması Yangın türleri LPG Yangınları Doğalgaz Yangınları Akaryakıt Yangınları Baca Yangınları Elektrik Yangınları Orman Yangınları Araç Yangınları Bina Yangınları 3- Yangın Söndürücü Maddeler ve Yangın Söndürme İlkeleri Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeler Yangın Söndürme Cihazları Yangın Söndürme Prensipleri 4.Yangın Algılama Kontrol Paneli Yangın Alarm ve İhbar Sistemi (YAVİS) Yangın Alarm Kontrol Paneli Yerinin İşaretlenmesi Yangın Alarm Kontrol Paneli Sabitlemesi Yangın İhbar Sistemi Otomatik Telefon Bağlantısı Yangın İhbar Sistemleri Güç Kaynakları | Matkap kullanabilme El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 2 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 30 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 2 | İŞLEMİN ADI: Yangın ihbar dedektörleri, bağlantılarını ve montajını yapmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Alyan Anahtar Takımı, Tornavida Seti, Pense, |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Dedektörlerin yön ayarını yapmak Dedektörlerin hassasiyet ayarını yapmak. Dedektörlerin mesafe ayarını yapmak. Dedektörlerin açı ayarını yapmak. | YANGIN İHBAR DEDEKTÖRLERİ Yangın Alarm Bölgelerinin Belirlenmesi Dedektörler Dedektörlerin mekanik yapısı Dedektörlerin elektriksel bağlantısı Dedektör algılama özelikleri Dedektör Çeşitleri Duman dedektörleri Sıcaklık dedektörleri Alev dedektörleri Gaz sensörleri Dedektör ve Diğer Ekipmanların Yerleştirilme Kuralları Noktasal dedektör yerleşimi Isı dedektörlerinin yerleşimi Işın tipi dedektörlerinin yerleşimi Duman dedektörlerinin yerleşimi Alev tipi dedektörlerinin yerleşimi Dedektör Yerleşiminde Yapılan Yanlışlar | El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 3 | İŞLEMİN ADI: Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının yapısını ve çalışmasını bilmek, bağlantılarını yapmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar):Yan Keski, Tornavida, Pense, Karga burun, Klemens. |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Alarm sistemine uygun sesli ve ışıklı alarm cihazını seçmek Seçilen alarm cihazına göre kablo kanallarını ve kablo tesisatını çekmek. | YANGIN SESLİ VE IŞIKLI ALARM CİHAZLARI 1-Sesli ve Işıklı Cihazlar a-Sesli alarm cihazları b-Işıklı alarm cihazları | El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 4 | İŞLEMİN ADI: Yangın ihbar butonlarının yapısını ve çalışmasını bilmek, bağlantılarını yapmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeler, Yangın Söndürme Cihazları, Yangın alarm kontrol paneli, Yangın ihbar dedektörleri, Yangın sirenleri, Yangın ihbar butonları, Yangın acil yönlendirme levhaları, Gaz sensörleri, Otomatik yangın söndürme sistemleri (tüpleri) |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Alarm sistemine uygun yangın uyarı butonunu seçmek Seçilen butona göre kablo kanallarını ve kablo tesisatını çekmek | YANGIN İHBAR BUTONLARI 1-Yangın Uyarı Butonları Yerleşimi 2-Yangın Uyarı Butonları Tipleri | Araç ve gereçlerini kullanabilme Görsel yetenek El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 5 | İŞLEMİN ADI: Yangın acil yönlendirme levhalarını kullanmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeler, Yangın Söndürme Cihazları, Yangın alarm kontrol paneli, Yangın ihbar dedektörleri, Yangın sirenleri, Yangın ihbar butonları, Yangın acil yönlendirme levhaları, Gaz sensörleri, Otomatik yangın söndürme sistemleri (tüpleri) |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yangın acil yönlendirme levhalarını incelemek Yangın acil yönlendirme levhalarını seçmek ve yerleştirmek. | Yangın Acil Yönlendirme Levhaları Yerleşim Acil Aydınlatma Işık Düzeyleri Acil Aydınlatma Süresi Çıkış İşaretleri Şebeke Bağlantısı Test ve Bakım | Araç ve gereçlerini kullanabilme Görsel yetenek El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 6 | İŞLEMİN ADI: Yangın söndürme sistemleri, bağlantıları ve montajını yapmak. |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeler, Yangın Söndürme Cihazları, Yangın alarm kontrol paneli, Yangın ihbar dedektörleri, Yangın sirenleri, Yangın ihbar butonları, Yangın acil yönlendirme levhaları, Gaz sensörleri, Otomatik yangın söndürme sistemleri (tüpleri) |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yangının doğasına, çeşitlerine ve söndürme tekniklerine uygun söndürücü maddeleri kullanmak Yangın Söndürme Cihazlarını kullanmak | YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Yangın Söndürme Sistemleri Sulu söndürme sistemleri Gazlı söndürme sistemleri Köpüklü ve tozlu sistemler Yangın Söndürme Sistemlerinin Özellikleri Taşınabilir Söndürme Tüpleri Ve Montajı Otomatik Söndürme Sistemleri | Görsel yetenek El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Detaylara özen gösterme Temiz olma Düzenli olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma Planlı ve organize olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 7 | İŞLEMİN ADI: Yangın ihbar sistemleri altyapı tesisatı bağlantılarını ve montajını yapmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Alyan Anahtar Takımı, Tornavida Seti, Pense, Yan keski, Matkap, Maket Bıçağı, |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Alt yapıya uygun kabloyu seçmek Gerekli ise kablo kanalı monte etmek Tesisatı çekmek | YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ ALTYAPI TESİSATI Kablo Özellikleri Kablo Kullanım Alanları Algılama kabloları Alarm kabloları Kablo Tesisatı | El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olmak |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 8 | İŞLEMİN ADI: Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde bakım ve onarımını yapmak |
| YETERLİK: Yangın algılama ve ihbar sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Katalog, Servis Cihaz Katalogu |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| 1- Panoların temizliğini yapmak 2- Süresi dolan elemanları değiştirmek 3- Sistem kartlarını ve elemanlarını temizlemek 4- Akü bakımını yapmak 5- Bağlantıları kontrol etmek 6- Koruyucu izolasyonları kontrol etmek 7- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Bulunan Tüm Dedektörlerin Ayarlarını Yapmak 8- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak | BAKIM VE ONARIMI YAPMAK 1- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak 2- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek 3- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek 4- Akü Bakımını Yapmak 5- Bağlantıları Kontrol Etmek a-Yangın alarm kontrol panelinin bağlantı kontrolünü yapmak b-Yangın ihbar dedektörleri bağlantı kontrolünü yapmak c- Yangın sirenleri bağlantı kontrolünü yapmak d- Yangın ihbar butonları bağlantı kontrolünü yapmak e- Gaz sensörleri bağlantı kontrolünü yapmak f- Yangın acil yönlendirme levhaları bağlantı kontrolünü yapmak 6- Koruyucu İzolasyonları Kontrol Etmek 7- Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Bulunan Tüm Dedektörlerin Ayarlarını Yapmak a- Yangın ihbar dedektörlerinin yön ayarlarının yapılması b- Yangın ihbar dedektörlerinin hassasiyet ayarlarının yapılması c- Yangın ihbar dedektörlerinin mesafe ayarlarının yapılması d- Yangın ihbar dedektörlerinin açı ayarlarının yapılması 8- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak a- Otomatik yangın söndürme sistemlerini ( tüplerini) basınç, doluluk, bağlantı(vana) ve elektronik kontrolünü yapmak b- Sıhhi tesisat sisteminin sızıntı, bağlantı (vana) ve tavan su püskürtme aparatlarının kontrolünü yapmak | İletişim yeteneği Kayıt tutabilme | Sabırlı olma Titiz olma Dikkatli olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma İnsan ilişkilerine özen gösterme Sorumluluk sahibi olma Güler yüzlü olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: 1 (bir) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: 20 Dakika |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKRİK

PROGRAM		: ELEKTRİK VE ENERJİ

DERS			: ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/8

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		: Laboratuar ve derslik, uygulama projesi, el takımları, anahtar takımı, AVO metre, topex kamera, ploter, yazıcı, bilgisayar masası, switch (veya hub) ile kurulmuş ağ yapısı, soygun alarm malzemeleri.

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü binada soygun alarm sistemlerinin bağlantıları ve montajını, keşfini, bakım ve onarımını hatasız yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Soygun alarm sistemlerinin elemanlarını seçebilecektir.

- Binanın yapısına ve iç tesisat yönetmeliğine uygun soygun alarm sistemi malzemelerinin bağlantılarını ve montajını yapabilecektir.

- Soygun alarm sistemlerinde bakım ve onarımını yapabilecektir.

İÇERİK :

- SOYGUN ALARM SİSTEMİ ELEMANLARI

- Soygun Alarm Kontrol Paneli

- Zon Sayısına Göre Alarm Sistemleri

- Sistem Aksesuarları ve Yazılım

- Keypad ve Display Modülleri Çeşitleri

- Kablolu Kablosuz Zon Genişleme Modülleri

- PGM Genişleme Modülleri

- Özel Aksesuar Modülleri

- Yüksek Güvenlikli Alarm Sistemleri, Erişim Kontrollü Ev Otomasyon Sistemleri

- Hareket Dedektör Modülleri

- Kablolu Kablosuz Zon Genişleme Modülleri

- Kablosuz Transmitterlar

- Özel Dedektörler ve Aksesuarları

- Güvenlik Aksesuarları

- Aktif Işın Bariyerleri

- SOYGUN ALARM SİSTEMİ ELEMANLARI BAĞLANTILARI VE MONTAJI

- Soygun Alarm Kontrol Panelinin Bağlantıları ve Montajı

- Zon Sayısına Göre Alarm Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı

- Sistem Aksesuarlarının Bağlantıları ve Montajı, Yazılım Kurulması

- Keypad ve Display Modülleri Çeşitlerinin Bağlantıları ve Montajı

- Kablolu Kablosuz Zon Genişleme Modüllerinin Bağlantıları ve Montajı

- PGM Genişleme Modüllerinin Bağlantıları ve Montajı

- Özel Aksesuar Modüllerinin Bağlantıları ve Montajı

- Yüksek Güvenlikli Alarm Sistemleri, Erişim Kontrollü Ev Otomasyon Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı

- Hareket Dedektör Modüllerinin Bağlantıları ve Montajı

- Kablolu Kablosuz Zon Genişleme Modüllerinin Bağlantıları ve Montajı

- Kablosuz Transmitter’lerin Bağlantıları ve Montajı

- Özel Dedektörler ve Aksesuarlarının Bağlantıları ve Montajı

- Güvenlik Aksesuarlarının Bağlantıları ve Montajı

- Aktif Işın Bariyerlerinin Bağlantıları ve Montajı

- Aktif Işın Bariyerlerinin Bağlantıları ve Montajı

- BAKIM VE ONARIMI YAPMAK

- Soygun Alarm Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak

- Soygun Alarm Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek

- Soygun Alarm Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

- Akü Bakımını Yapmak

- Bağlantıları Kontrol Etmek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Soygun alarm sistemlerinin elemanlarını seçer.

- Binanın yapısına ve iç tesisat yönetmeliğine uygun soygun alarm sistemi malzemelerinin bağlantılarını ve montajını yapar.

- Soygun alarm sistemlerinde bakım yapar.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ını bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ı bu sınavlardan oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 1 | İŞLEMİN ADI: Soygun alarm sistemlerinin elemanlarını seçmek |
| YETERLİK: Soygun alarm sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Soygun alarm kontrol paneli, 4-24 Zon alarm sistemleri, 4-16 Zon genişleyebilir alarm sistemleri, Keypad, Kablolu kablosuz zon genişleme modülleri, PGM genişleme modülleri, Yüksek güvenlikli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemleri, Kablosuz Transmitter’lar, Hareket dedektörleri, Güvenlik aksesuarları, Aktif ışın bariyerleri |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Soygun alarm kontrol panelini kullanmak Zon sayısına göre alarm sistemlerini kullanmak Sistem aksesuarlarını kullanmak Keypad ve display modülleri çeşitlerini kullanmak Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerini kullanmak PGM genişleme modüllerini kullanmak Özel aksesuar modüllerini kullanmak Yüksek güvenlikli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemlerini kullanmak Hareket dedektör modüllerini kullanmak Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerini kullanmak Kablosuz Transmitter’ları kullanmak Özel dedektörler ve aksesuarlarını kullanmak Güvenlik aksesuarlarını kullanmak Aktif ışın bariyerlerini kullanmak | Soygun alarm sistemi elemanları Soygun alarm kontrol paneli Zon sayısına göre alarm sistemleri Sistem aksesuarları ve yazılım Keypad ve display modülleri çeşitleri Kablolu kablosuz zon genişleme modülleri PGM genişleme modülleri Özel aksesuar modülleri Yüksek güvenlikli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemleri Hareket dedektör modülleri Kablolu kablosuz zon genişleme modülleri Kablosuz Transmitter’lar Özel dedektörler ve aksesuarları Güvenlik aksesuarları Dijital kominikatör Sesli telefon arama cihazı Switching güç kaynağı Telefon hattı koruyucusu Sabotaj kiti Metal kutular Plastik kutular Aktif ışın bariyerleri | Araç ve gereçlerini kullanabilme Görsel yetenek El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Detaylara özen gösterme Temiz olma Düzenli olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 2 | İŞLEMİN ADI: Soygun alarm sistemi malzemelerinin bağlantılarını ve montajını yapmak |
| YETERLİK: Soygun alarm sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Soygun alarm kontrol paneli, 4-24 Zon alarm sistemleri, 4-16 Zon genişleyebilir alarm sistemleri, Keypad, Kablolu kablosuz zon genişleme modülleri, PGM genişleme modülleri, Yüksek güvenlikli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemleri, Kablosuz Transmitter’lar, Hareket dedektörleri, Güvenlik aksesuarları, Aktif ışın bariyerleri, Kablo Kanalı, El Testeresi, Matkap, Tornavida, Falçata (Maket Bıçağı), Alyan Anahtar Takımı, Tornavida Seti, Pense, Yan keski |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanıcının tercihini sorgulamak Mimari projeyi okumak Elektrik-elektronik tesisatı sembollerini çizmek Soygun alarm kontrol panelinin bağlantıları ve montajını yapmak Zon sayısına göre alarm sistemlerinin bağlantıları ve montajını yapmak Sistem aksesuarlarınin bağlantıları ve montajı, yazılım kurulmasını yapmak Keypad ve display modülleri çeşitlerinin bağlantıları ve montajını yapmak Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerinin bağlantıları ve montajını yapmak PGM genişleme modüllerinin bağlantıları ve montajını yapmak Özel aksesuar modüllerinin bağlantıları ve montajını yapmak Yüksek güvenlikli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemlerinin bağlantıları ve montajını yapmak Hareket dedektör modüllerinin bağlantıları ve montajını yapmak Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerinin bağlantıları ve montajını yapmak Kablosuz Transmitter’ların bağlantıları ve montajını yapmak Özel dedektörler ve aksesuarlarının bağlantıları ve montajını yapmak Güvenlik aksesuarlarının bağlantıları ve montajı Aktif ışın bariyerlerinin bağlantıları ve montajını yapmak | Soygun alarm sistemi montaj krokisi, elemanlarının bağlantıları ve montajı Malzeme Yer Tespiti Kablo Hat Tespiti Çizim Soygun alarm kontrol panelinin bağlantıları ve montajı Zon sayısına göre alarm sistemlerinin bağlantıları ve montajı Sistem aksesuarlarınin bağlantıları ve montajı, yazılım kurulması Keypad ve display modülleri çeşitlerinin bağlantıları ve montajı Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerinin bağlantıları ve montajı PGM genişleme modüllerinin bağlantıları ve montajı Özel aksesuar modüllerinin bağlantıları ve montajı Yüksek güvenlikli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemlerinin bağlantıları ve montajı Hareket dedektör modüllerinin bağlantıları ve montajı Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerinin bağlantıları ve montajı Kablosuz Transmitter’ların bağlantıları ve montajı Özel dedektörler ve aksesuarlarının bağlantıları ve montajı Güvenlik aksesuarlarının bağlantıları ve montajı Aktif ışın bariyerlerinin bağlantıları ve montajı | Çizim araç ve gereçlerini kullanabilme Araç ve gereçlerini kullanabilme Görsel yetenek El becerisi | Sabırlı olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: (3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ | İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak |
| İŞLEM NO: 3 | İŞLEMİN ADI: Soygun alarm sistemlerinde bakım ve onarımını yapmak |
| YETERLİK: Soygun alarm sistemlerini kurmak |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Katalog, Servis Cihaz Katalogu |
| İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, Fen Adamları Yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| 1- Panoların temizliğini yapmak 2- Süresi dolan elemanları değiştirmek 3- Sistem kartlarını ve elemanlarını temizlemek 4- Akü bakımını yapmak 5- Bağlantıları kontrol etmek 6- Koruyucu izolasyonları kontrol etmek. 7- Bağlantı elemanlarını kontrol etmek. 8- Kullanıcıya teslim etmek 9- Kullanıcıya arıza hakkında bilgi vermek. 10- Bağlantıları kontrol etmek 11- Koruyucu izolasyonları kontrol etmek 12- Bağlantı elemanlarını kontrol etmek | Bakım ve Onarımı Yapmak 1- Soygun alarm sisteminde ekipmanların ve panoların temizliğini yapmak 2- Soygun alarm sisteminde sistem kartlarını ve elemanlarını temizlemek 3- Soygun alarm sisteminde süresi dolan elemanları değiştirmek 4- Akü bakımını yapmak 5- Bağlantıları kontrol etmek | İletişim yeteneği Kayıt tutabilme | Sabırlı olma Titiz olma Dikkatli olma Düzenli olma Planlı olma İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma İnsan ilişkilerine özen gösterme Sorumluluk sahibi olma Güler yüzlü olma |
| SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat |