DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |
| PROGRAM | ELEKTRİK |
| DÖNEMİ | IV |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  | x | x |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 3 | 42 | 78 | 120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 4 |
| DERSİN AMACI | Bu derste, her türlü yüksek gerilim şebekelerine ait malzemelerin tanıtılması, montajına ait işlemler için yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Direk montajı yapmak Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak ENH oluşan arızaları gidermek Güç Trafosu montajını yapmak Ölçü Trafosu montajını yapmak Bara sisteminin montajını yapmak Ayırıcı montajını yapmak Kesici montajını yapmak Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Direk montajı yapmak |
|  | 2 | Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak |
|  | 3 | İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak |
|  | 4 | Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak |
|  | 5 | Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak |
|  | 6 | ENH oluşan arızaları gidermek |
|  | 7 | Güç Trafosu montajını yapmak |
|  | 8 | Ölçü Trafosu montajını yapmak |
|  | 9 | Bara sisteminin montajını yapmak |
|  | 10 | Ayırıcı montajını yapmak |
|  | 11 | Kesici montajını yapmak |
|  | 12 | Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek |
|  | 13 | Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak |
|  | 14 | Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
|  | Atölye ve İşletme sahası |  |  |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/ KURULUŞLAR | TEİAŞ-TEDAŞ- ÖZEL FİRMALAR |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK

MODÜLÜN KODU		:  1

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, santral, ENH ,ŞALT sahaları ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuar,santraller, şalt sahaları, ENH

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak elektrik enerji  iletim ve dağıtım hatlarında gerekli fizibilite çalışmaları, direk , izolatör, ve diğer elemanların montaj ve bakımını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- ENH güzergah belirleme ve montajı için gerekli fizibilite çalışmalarını yapabilecektir.

- ENH’da kullanılan direklerin montajını yapabilecektir.

- ENH’da kullanılan izolatör ve diğer elemanların montajını yapabilecektir.

- ENH’da kullanılan iletkenlerin montajını yapabilecektir.

- Enerji nakil hatlarının bakımını yapabilecektir

- ENH da  oluşacak arızaları tesbit ederek gidermek.

# İÇERİK			:

- Direkler

- Direklerin Yerlerine Dikilmesi

- Travers Ve Konsollar

- İzolatörler

- Direklere İzolatör Montajı

- Trafo Binalarına İzolatör Montajı

- İzolatör Koruma Elemanları Ve Montajı

- Havai Hat İletkenleri Ve Hat Sabiteleri

- Havai Hat İletkenlerini Çekme Ve Bağlantıları

- Direkler

- Görevi

- Yapım gereçlerine göre direk çeşitleri ve özellikleri

- Demir direkler

- Boru direkler

- A ve kafes direkler

- Putrel(pilon,çatal)direkler

- Beton direkler

- Santrifüj direkler

- Vibre direkler

- Ağaç direkler

- Kullanım yerlerine göre direk çeşitleri ve özellikleri

- Durdurucu direkler

- Köşede durdurucu direkler

- Taşıyıcı direkler

- Köşede taşıyıcı direkler

- Nihayet(son) direkleri

- Branşman direkleri

- Tevzi(dağıtım) direkleri

- Gerilimlere göre direk çeşitleri ve özellikleri

- Orta gerilimde kullanılan direkler

- Yüksek gerilimde kullanılan direkler

- Çok yüksek gerilimde kullanılan direkler

  - Direkler

  - Direk hesapları

  - Temel Hesapları

  - Zemin Özellikleri

  - Temel Kalıbı Özelliği

  - Temel Harcının Özelliği

  - Direkler Arası Standart Mesafeler

  - Direkleri Montaj Yerine Getirmede Dikkat Edilecek Hususlar

  - Direklerin Yerine Montajı (Dikmek)

- Çok yüksek gerilim direklerini dikme

- Dikme işlem sırası

- Dikmede dikkat edilecek hususlar

- Yüksek gerilim direklerini dikme

- Dikme işlem sırası

- Dikmede dikkat edilecek hususlar

- Orta gerilim direklerini dikme

- Beton direkleri dikme

- Dikme işlem sırası

- Dikmede dikkat edilecek hususlar

- Demir direkleri dikme

- Dikme işlem sırası

- Dikmede dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Temellerin boyutlandırılması

- Direklerin temel içinde kalan bölümünün korunması

- Direk lenteleri

- Traversler

- Travers görevi

- Travers çeşitleri ve özellikleri

- Demir direk traversleri

- Beton direk traversleri

- Travers tutturma(montajı)

- Travers montaj işlem sırası

- Travers montajında dikkat edilecek hususlar

- Konsollar

- Görevi

- Çeşitleri

- Konsol montajı

- Montaj işlem sırası

- Montajda dikkat edilecek hususlar

- Travers, Konsol Topraklaması

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- HAVAİ HAT İLETKENLERİ VE HAT SABİTELERİ

- Havai Hat İletkenleri

- Yapılarına göre çeşitleri ve özellikleri

- Bakır iletkenler

- Alüminyum iletkenler

- Çelik özlü alüminyum iletkenler

- Gerilim değerlerine göre çeşitleri ve özellikleri

- Alçak gerilim iletkenleri

- Orta gerilim iletkenleri

- Yüksek gerilim iletkenleri

- Çok yüksek gerilim iletkenleri

- İletken üretim standartları

- İletken seçiminde kriterler

- İletkenlik

- Koronaya karşı dayanıklılık

- Çap

- Özgül ağırlık

- Sehim

- Mekanik dayanıklılık

- Isıya karşı dayanıklılık

- Hat Sabiteleri

- Direnç

- Endüktans

- Kapasitans

- Korona olayı

- Kaçak geçirgenlik

- İletkenlere gelen rüzgar ve buz yükü etkisi

- İletkenlerin çapını ölçme uygulaması

- HAVAİ HAT İLETKENLERİNİ ÇEKME VE BAĞLANTILARI

- Direkler ve Donanımları Görevleri

- Havai Hatlar

- Havai hat avantaj ve dezavantajları

- Havai hat iletkenler arası standart mesafeler

- Havai hat iletken ek malzemeleri

- Civatalı klemensler

- Bükme boru ekler

- Sıkma(kompresyon)tipi klemensler

- Zırh çubukları

- Spacer(ara parçası)

- Havai hatlarda sehim

- Camper

- Damper yapısı

- Havai hat iletkenlerini çekme yöntemleri

- Havai hat iletkenlerini çekme işlem sırası

- Havai hat çekilirken dikkat edilecek hususlar

- Havai hat iletkenleri bağlantı yöntemleri

- Havai hat iletken bağlantı ve ek yöntemleri

- Havai hat iletkenlerini bağlama işlem sırası

- Havai hat iletken bağlantılarında dikkat edilecek hususlar

- İzolatöre İletken Bağlama Uygulaması

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Hava hatları

- Çıplak iletkenler

- İletkenler arası uzaklıklar

120      Hava hatları mekanik hesaplarında kullanılacak varsayımlar

- DİREKLER, DONANIMLARI VE HATLARIN BAKIMI

- Bakımdan Önce Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

- Enerjinin Kesilmesi İşlemi

- Direk Ve Donanımlarının Bakımı

- Direk temellerinin bakımı

- Direklerin bakımı

- Travers ve konsolların kontrolü

- Direkteki izolatörlerin kontrolü

- Hatların bakımı

- Havai hat iletkenlerinin kontrol ve bakımı

- Havai hat iletken ve ek parçalarına sarı macun sürme(oksit önleyici)

- Ek ve bağlantı kontrolü

- Yer altı kabloları kontrol ve bakımı

- Kablo başlıklarının kontrol ve bakımı

- Bakımdan Sonra Sistemi Devreye Alma İşlemi

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklamalar Yönetmeliği

TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği

- ENERJİ HATLARI ARIZALARI

- Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

- Hatlarda Oluşabilecek Arıza Türleri

- Hatların kopması

- Hatların kısa devresi

- Hatların toprağa teması

- Havai Hat Arızaları Giderme

- Havai hat arızasını gidermede kullanılacak araç ve gereçler

- Arıza yerini tespit etme

- Arıza nedenini tespit etme

- Arıza giderme işlem sırası

- Arıza gidermede dikkat edilecek hususlar

- Yer Altı Hatlarında Arızaları Giderme

- Yer altı hat arızası gidermede kullanılacak araç ve gereçler

- Arıza yerini tespit etme

- Arıza nedenini tespit etme

- Arıza giderme işlem sırası

- Arıza gidermede dikkat edilecek hususlar

- Hattı Devreye Alma İşlemi

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklamalar Yönetmeliği

TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 1 | İŞLEMİN ADI | Direk montajı yapmak |
| YETERLİKLER | ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Direk temel kalıbı, direk çeşitleri, kazma aletleri, el aletleri, önlük, baret, eldiven, harç malzemeleri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yapım gereçlerine göre direklerin seçimini yapmak Kullanım yerlerine göre direklerin seçimini yapmak Direklerin yerlerini projeye göre tespit etmek Direkler için uygun temel çukuru hazırlamak Direk çukuruna temel kalıbı yerleştirmek ve sabitlemek Direk temel kalıbının çevresini betonla doldurmak Temel kalıbını çıkarmak Direği çukura yerleştirmek Direğin dikey doğruluğunu su terazisi ile kontrol etmek Direğin etrafını betonlamak Direk topraklamasını yapmak | A-DİREKLER Görevi Yapım gereçlerine göre direk çeşitleri ve özellikleri Demir direkler Boru direkler A ve kafes direkler Putrel(pilon,çatal)direkler Beton direkler Santrifüj direkler Vibre direkler Ağaç direkler Kullanım yerlerine göre direk çeşitleri ve özellikleri Durdurucu direkler Köşede durdurucu direkler Taşıyıcı direkler Köşede taşıyıcı direkler Nihayet(son) direkleri Branşman direkleri Tevzi(dağıtım) direkleri Gerilimlere göre direk çeşitleri ve özellikleri Orta gerilimde kullanılan direkler Yüksek gerilimde kullanılan direkler Çok yüksek gerilimde kullanılan direkler Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Direkler Direk hesapları B-DİREKLERİN YERLERİNE DİKİLMESİ Temel Hesapları Zemin Özellikleri Temel Kalıbı Özelliği Temel Harcının Özelliği Direkler Arası Standart Mesafeler Direkleri Montaj Yerine Getirmede Dikkat Edilecek Hususlar Direklerin Yerine Montajı (Dikmek) Çok yüksek gerilim direklerini dikme Dikme işlem sırası Dikmede dikkat edilecek hususlar Yüksek gerilim direklerini dikme Dikme işlem sırası Dikmede dikkat edilecek hususlar Orta gerilim direklerini dikme Beton direkleri dikme Dikme işlem sırası Dikmede dikkat edilecek hususlar Demir direkleri dikme Dikme işlem sırası Dikmede dikkat edilecek hususlar Direklerin Topraklaması Topraklama işlem sırası Topraklamada dikkat edilecek hususlar Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Temellerin boyutlandırılması Direklerin temel içinde kalan bölümünün korunması Direk lenteleri Topraklamalar Yönetmeliğ | Kazı araç, gereçlerini kullanma Temel kalıbı yerleştirme Harç hazırlama Su terazisi kullanma Şerit metre kullanma Direkleri yerine montaj yapma | Sabırlı olma Dikkatli olma Titiz olma Temiz olma Düzenli olma Planlı olma Gerekli güvenlik ve emniyet önlemleri Baret takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme Eldiven takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 2 | İŞLEMİN ADI | : Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak |
| YETERLİKLER | ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Direk çeşitleri, travers, konsol, el aletleri, toprak iletkeni, bağlantı gereçleri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanılan direğe uygun travers seçmek Kullanılan direğe uygun konsol seçmek Traversi direğe tutturmak Konsolu direğe tutturmak Travers, konsol topraklamasını yapmak | TRAVERS VE KONSOLLAR Traversler Travers görevi Travers çeşitleri ve özellikleri Demir direk traversleri Beton direk traversleri Travers tutturma(montajı) Travers montaj işlem sırası Travers montajında dikkat edilecek hususlar Konsollar Görevi Çeşitleri Konsol montajı Montaj işlem sırası Montajda dikkat edilecek hususlar Travers, Konsol Topraklaması Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği | Direk üzerinde çalışma Anahtar takımı kullanma Civata-somun sıkma Travers, konsol tutturma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Gerekli güvenlik ve emniyet önlemleri Baret takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme Eldiven takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 3 | İŞLEMİN ADI | : Direklere İzolatör Montajı Yapmak |
| YETERLİKLER | ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Direk çeşitleri, izolatör çeşitleri, önlük, eldiven, baret, bağlantı gereçleri, el takımları |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yapım gereçlerine göre izolatörlerin seçimini yapmak Kullanım yerlerine göre izolatörlerin seçimini yapmak Yapılış tiplerine göre izolatörlerin seçimini yapmak Kullanılan direğe uygun izolatörü seçmek Kullanılan gerilime uygun izolatörü seçmek İzolatörleri direk üzerine çıkarmak Zincir tipi izolatörü direk üzerindeki travers veya konsola tutturmak Zincir tipi izolatörleri birbirine tutturmak Mesnet tipi izolatörü tespit etmek için bağlantı parçalarını monte etmek Mesnet tipi izolatörü direk üzerindeki travers veya konsola tutturmak | A-İZOLATÖRLER İzolatörler Görevleri İzolatör standartları İzolatör çeşitleri Yapıldıkları malzemeye göre izolatörler Porselen izolatörler Cam izolatörler Silikon izolatörler Epoksi reçineden yapılmış izolatörler Kullanılma yerlerine göre çeşitleri, yapıları ve montaj yerleri Dahili tip izolatörler Trafo bina içi Panolarda Harici tip izolatörler Direklerde Trafo bina dışı Şalt sahalarında Yapılış tiplerine göre çeşitleri ve yapıları Mesnet izolatörler Zincir izolatörler Geçit izolatörleri Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektriksel boyutlandırma Mekanik boyutlandırma İzolatör bağlantı gereçleri DİREKLERE İZOLATÖR MONTAJI Gerilime Göre Standarda Uygun İzolatör Montaj Mesafeleri İzolatör Bağlantı Parçaları İzolatörü Direk Üzerine Montaj Yapma Teknikleri İzolatör Montajında Dikkat Edilecek Hususlar Direk Üzerinde Emniyetli Çalışma Kuralları Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İzolatör dolgu gereci İzolatör bağlantı parçaları | Direk üzerinde çalışma İzolatör bağlantı parçalarını monte etme İzolatörleri direğe tutturma El takımları kullanma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Gerekli güvenlik ve emniyet önlemleri Baret takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme Eldiven takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 4 | İŞLEMİN ADI | Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak |
| YETERLİKLER | ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Direk, izolatör, iletken çeşitleri, iletken ek elemanları, kesme aletleri, damper, klemensler, baret, iş önlüğü |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,IEC, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yapılarına göre iletkenleri seçmek Kullanılan gerilime göre iletkenleri seçmek İletkeni çaplarına göre seçmek İletkeni sermek İletkenleri direğe çekmek İletkenleri izolatörlere tutturmak İletkenleri uygun sehimde germek Camper bağlantı yapmak İletkenlere damper montajı yapmak | HAVAİ HAT İLETKENLERİ VE HAT SABİTELERİ Havai Hat İletkenleri Yapılarına göre çeşitleri ve özellikleri Bakır iletkenler Alüminyum iletkenler Çelik özlü alüminyum iletkenler Gerilim değerlerine göre çeşitleri ve özellikleri Alçak gerilim iletkenleri Orta gerilim iletkenleri Yüksek gerilim iletkenleri Çok yüksek gerilim iletkenleri İletken üretim standartları İletken seçiminde kriterler İletkenlik Koronaya karşı dayanıklılık Çap Özgül ağırlık Sehim Mekanik dayanıklılık Isıya karşı dayanıklılık Hat Sabiteleri Direnç Endüktans Kapasitans Korona olayı Kaçak geçirgenlik İletkenlere gelen rüzgar ve buz yükü etkisi İletkenlerin çapını ölçme uygulaması HAVAİ HAT İLETKENLERİNİ ÇEKME VE BAĞLANTILARI Direkler ve Donanımları Görevleri Havai Hatlar Havai hat avantaj ve dezavantajları Havai hat iletkenler arası standart mesafeler Havai hat iletken ek malzemeleri Civatalı klemensler Bükme boru ekler Sıkma(kompresyon)tipi klemensler Zırh çubukları Spacer(ara parçası) Havai hatlarda sehim Camper Damper yapısı Havai hat iletkenlerini çekme yöntemleri Havai hat iletkenlerini çekme işlem sırası Havai hat çekilirken dikkat edilecek hususlar Havai hat iletkenleri bağlantı yöntemleri Havai hat iletken bağlantı ve ek yöntemleri Havai hat iletkenlerini bağlama işlem sırası Havai hat iletken bağlantılarında dikkat edilecek hususlar İzolatöre İletken Bağlama Uygulaması Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Hava hatları Çıplak iletkenler İletkenler arası uzaklıklar Hava hatları mekanik hesaplarında kullanılacak varsayımlar | Direk üzerinde çalışma Havai hat çekebilme Havai hat iletken bağlantılarını yapma El takımlarını kullanma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Gerekli güvenlik ve emniyet önlemleri Baret takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme Eldiven takma |
| NOT: Öğrenme süresi: 2 Saat İş yapım süresi :2 Saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 5 | İŞLEMİN ADI | : Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak |
| YETERLİKLER | ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Direkler,hat iletken ve kabloları,izolatörler,bakım araç gereci,emniyet ve güvenlik malzemeleri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği,iş güvenliği yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bakıma başlamadan önce emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak Bakım yapılacak kesimin enerjisini kesmek Direklerin bakımını yapmak Direk donanımlarının bakımını yapmak Hatların bakımını yapmak Bakımdan sonra tesisi devreye almak | DİREKLER, DONANIMLARI VE HATLARIN BAKIMI Bakımdan Önce Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Enerjinin Kesilmesi İşlemi Direk Ve Donanımlarının Bakımı Direk temellerinin bakımı Direklerin bakımı Travers ve konsolların kontrolü Direkteki izolatörlerin kontrolü Hatların bakımı Havai hat iletkenlerinin kontrol ve bakımı Havai hat iletken ve ek parçalarına sarı macun sürme(oksit önleyici) Ek ve bağlantı kontrolü Yer altı kabloları kontrol ve bakımı Kablo başlıklarının kontrol ve bakımı Bakımdan Sonra Sistemi Devreye Alma İşlemi Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği | Bakımda emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Direk ve donanımlarının bakımını yapma Hatların bakımını yapma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Önlük giyme Eldiven takma Baret takma Emniyet kemeri takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 6 | İŞLEMİN ADI | ENH da oluşan Arızaları Gidermek |
| YETERLİKLER | ENERJİ NAKİL HATLARINI TESİS ETMEK VE BAKIMINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : İletken,kablo,kablo ek mufu,iletken klemensleri,arıza tespit ölçü aletleri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği,iş güvenliği yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak Enerjiyi kesilmemişse ,kesmek Arızayı lokalize etmek Hat arızasını tespit etmek Hat arızasını gidermek Sistemi test ederek devreye almak | ENERJİ HATLARI ARIZALARI Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Hatlarda Oluşabilecek Arıza Türleri Hatların kopması Hatların kısa devresi Hatların toprağa teması Havai Hat Arızaları Giderme Havai hat arızasını gidermede kullanılacak araç ve gereçler Arıza yerini tespit etme Arıza nedenini tespit etme Arıza giderme işlem sırası Arıza gidermede dikkat edilecek hususlar Yer Altı Hatlarında Arızaları Giderme Yer altı hat arızası gidermede kullanılacak araç ve gereçler Arıza yerini tespit etme Arıza nedenini tespit etme Arıza giderme işlem sırası Arıza gidermede dikkat edilecek hususlar Hattı Devreye Alma İşlemi Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği | Arıza gidermede emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Hat arızalarını lokalize etme Hat arızalarını tespit etme Hat arızalarını giderme Yer altı kablosu eki yapma Havai hat iletkeni eki yapma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Önlük giyme Eldiven takma Baret takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: ŞALT SAHALARI TESİS ETMEK ARIZA VE BAKIMLARINI YAPMAK

MODÜLÜN KODU		:  2

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, santral, ENH ,ŞALT sahaları ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuar,santraller, şalt sahaları, ENH

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak elektrik enerji  iletim ve dağıtım hatlarında , şalt sahalarında güç ve eölçü trafolarının ,bara, ayırıcı,kesici, ve diğer elemanların montaj , arıza ve  bakımını yapabilecektir.,

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Şalt sahalarında  güç ve ölçü trafolarının montaj ve bakımını yapabilecektir.

- Şalt sahalarında  bara sistemlerinin montaj ve bakımını yapabilecektir.

- Şalt sahalarında  kesicilerin montaj ve bakımını yapabilecektir.

- Şalt sahalarında  ayırıcıların montaj ve bakımını yapabilecektir.

- Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek

- Panoların ve Ölçüm  Sistemlerinin Bakımını Yapmak

# İÇERİK			:

- DİREK TİPİ TRAFO MERKEZİ

- Trafo Platformu

- Görevi ve yapısı

- Platformun direğe montaj yöntemi

- Montaj işlem sırası

- Montajda dikkat edilecek hususlar

- Direk Tipi Trafo

- Özelliği

- Standartları

- Gerilim ve güç değerleri

- Boyutları

- Soğutma yöntemi

- Direğe trafonun montajı yöntemi

- Montaj işlem sırası

- Montajda dikkat edilecek hususlar

- Trafo Direğinde Bulunan Diğer Donanımlar ve Görevleri

- Ayırıcı ve kumanda kolu

- Parafudur

- Travers ve izolatörler

- Ölçüm panosu

- Direk Tipi Trafo Bağlantıları

- Direk tipi trafo bağlantı tek hat şeması

- Trafo bağlantı iletkenlerinin özelliği

- Trafo giriş, çıkış bağlantı işlem sırası

- Trafo bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Trafo Topraklaması Yapımı

- Topraklama işlem sırası

- Topraklamada dikkat edilecek hususlar

- AÇIK YER TİPİ TRAFO MERKEZİ

- Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Kurulma Yerleri ve Özellikleri

- Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Donanım Görev ve Özellikleri

- Güç trafosu

- Kumanda elemanları(şalterleri)

- Koruma elemanları

- İzolatörler

- Bara düzeneği

- Ölçü aletleri

- Ölçü trafoları

- Dağıtım panoları

- Yangından koruma düzeni

- Açık Havadaki Trafo Merkezi Proje ve Şemaları

- Trafo Merkezine Enerji Giriş, Çıkış Şekilleri

- Trafo Merkezi Emniyet Ve Güvenlik Tedbirleri

- BİNA TİPİ TRAFO MERKEZİ

- Bina Tipi Trafo Merkezi Çeşitleri

- Kule tipi trafo merkezi

- Yapısı ve özellikleri

- Standartları

- Kurulduğu yerler

- Köşk tipi trafo merkezi

- Yapısı ve özellikleri

- Standartları

- Kurulduğu yerler

- Bina Tipi Trafo Merkezi Donanımları ve Özellikleri

- Bina tipi güç trafosu

- Özelliği

- Standartları

- Soğutma şekilleri

- Bara düzeneği

- İzolatörler

- Koruma düzeneği

- Kumanda elemanları(şalterler)

- Topraklama düzeneği

- Modüler hücreler

- AG panoları

- Trafo merkezi aydınlatma sistemi

- Trafo bina havalandırma sistemi

- Yangın söndürme düzeni

- Trafo Montaj Hücresi

- Özelliği

- Standartları

- Montaj rayı özelliği

- Trafo Montajı

- Trafoyu montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar

- Trafo montaj araç, gereçleri

- Trafo montaj işlem sırası

- Trafo montajında dikkat edilecek hususlar

- Bina Tipi Trafo Merkezi Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

- İzole halı kullanma

- İzole sehpa kullanma

- Kilitleme tertibatları

- Trafo Bina Enerji Giriş, Çıkış Bağlantıları

- Trafo binasına enerji giriş, çıkış şekilleri

- Havai hat ile

- Yer altı hattı ile

- Enerji giriş ve çıkış iletken özelliği

- Enerji giriş, çıkış bağlantı yöntemi işlem sırası

- Enerji giriş, çıkış bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Trafo Bağlantıları

- Trafo bağlantı kablo ve iletken özellikleri

- Trafo bağlantı yöntemi işlem sırası

- Trafo bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Trafo Topraklaması

- Topraklama elemanları özelliği

- İşletme topraklamasını yapma

- Koruma topraklamasını yapma

- Topraklama bağlantılarında dikkat edilecek hususlar

- AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

- Akım Transformatörleri

  - Yapısı

  - Akım trafosu prensip şekli

  - Kullanma amaçları

  - Özellikleri

  - Kullanıldığı gerilime göre çeşitleri

- AG akım trafoları

- OG akım trafoları

  - Soğutma şekline göre çeşitleri

- Yağlı tip

- Yağsız(kuru tip)

  - Yapılışlarına göre çeşitleri

- Sargılı tip

- Bara tipi

  - Kullanıldıkları yere göre

- İç tip(bina içi)

- Dış tip(bina dışı)

  - Akım trafosu etiket değerleri

  - Akım trafosu siparişinde dikkat edilecek özellikler

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklama Yönetmeliği

- AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖR MONTAJ VE BAĞLANTILARI

- Akım Trafoları Kullanım (Montaj) Yerleri ve Bağlantı Şekilleri

- Akım Trafo Sekonder Ucunun Açık Kalmamasının Önemi

- Akım Trafo Gövde ve Sekonder Ucunun Topraklamasının Önemi ve Bağlantı Şekli

- Akım Trafo Montaj ve Bağlantıları

  - Akım trafo montaj ve bağlantı  işlem sırası

  - Akım trafo montaj ve bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklamalar Yönetmeliği

- GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

- Gerilim Transformatörleri

- Yapısı

- Gerilim trafosu prensip şekli

- Kullanma amaçları

- Özellikleri

- Kullanıldıkları yere göre çeşitleri

- Faz-toprak gerilim trafosu

- Faz-faz gerilim trafosu

- Gerilim trafosu etiket değerleri

- Gerilim trafosu siparişinde dikkat edilecek özellikler

- Kombi(Akım ve gerilim trafosu birlikte)ölçü trafosu yapısı

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklama Yönetmeliği

- GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI

- Gerilim Trafoları Kullanım (Montaj) Yerleri ve Bağlantı Şekilleri

- Gerilim Trafo Giriş ve Sekonder Tarafı Bir Ucuna Sigorta Takılmasının Önemi

- Gerilim Trafo ve Sekonder Ucunun Topraklamasının Önemi ve Bağlantı Şekli

- Gerilim Trafo Montaj ve Bağlantıları

- Gerilim trafo montaj ve bağlantı işlem sırası

- Gerilim trafo montaj ve bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklama Yönetmeliği

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Trafolarla ilgili yönetmelik maddeleri

- Topraklamalar Yönetmeliği

- AYIRICILARIN MONTAJI

- Ayırıcı Montaj (Kullanım)Yerleri

- Şalt sahalarında

- Hat ve trafo direklerinde

- OG modüler hücrelerde

- Trafo merkezlerinde

- Ayırıcı Montaj Yöntem ve Teknikleri

- Ayırıcıyı montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar

- Ayırıcı montaj araç gereçleri

- Ayırıcı montaj işlem sırası

- Ayırıcı montajında dikkat edilecek hususlar

- Ayırıcı Topraklaması Yapımı

- AYIRICILARIN BAĞLANTILARI

- Ayırıcı Bağlantıları

- Ayırıcı bağlantısında kullanılan iletkenlerin özelliği

- Ayırıcı bağlantı yöntem ve teknikleri

- Ayırıcı bağlantı işlem sırası

- Ayırıcı bağlantılarında dikkat edilecek hususlar

- Ayırıcı kumanda sistemi

- Ayırıcı otomatik kumanda sisteminin özelliği

- Kumanda sistem bağlantı işlem sırası

- Kumanda sistem bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Ayırıcıların çalışma testi (devreye alma-çıkarma)

- Ayırıcı açma kapama işlemi işlem sırası

- Ayırıcı açma kapama işleminde dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Topraklamalar Yönetmeliği

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Topraklamalar Yönetmeliği

- KESİCİLER

- Kesiciler Görevi, Yapısı ve Çeşitleri

- Kesicilerin kullanılma sebepleri

- Kullanılan gerilime göre kesiciler

- Kesici üretim standartları

- Alternatif akımın açılması ve ark olayı

- Yapısı ve bölümleri

- Sabit ve hareketli kontaklar

- Ark söndürme bölümü(hücresi)

- İşletme mekanizması çeşitleri ve özellikleri

- Elle kurmalı yaylı

- Motorla kurmalı yaylı

- Basınçlı havalı

- Elektromanyetik bobinli

- Arkın söndürüldüğü ortama göre kesici çeşitleri ve özellikleri

- SF6 gazlı kesiciler

- Vakumlu kesiciler

- Basınçlı hava üflemeli kesiciler

- Tam yağlı kesiciler

- Az yağlı kesiciler

- Manyetik üflemeli kesiciler

- Kesicilerin Birbirlerine Üstünlükleri

- Kesicilerde Aranan Özellikler

- Kesici Etiket Değerleri

- Kesici Seçiminde Anma Değerleri

- KESİCİLERİN MONTAJI

- Kesicilerin Montaj (Kullanım) Yerleri

- Şalt merkezlerinde

- Uzun havai hatların bölünmesi noktalarında

- Havai hat branşman noktalarında

- Direk tipi transformatör merkezlerinin OG anahtarlama ve sekonder korumalarında

- Geçici arızaların sıklıkla yaşandığı havai hat şebekelerinde

- Bina tipi trafo merkezleri OG modüler hücrelerde

- Kesicilerin Montaj Teknikleri

- Kesicileri montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar

- Kesicilerin standart montaj yüksekliği ve açıklık mesafeleri

- Montaj araç, gereçleri

- Montaj işlem sırası

- Montaj yapımında dikkat edilecek hususlar

- Kesici Topraklaması Yapımı

- İşlem sırası

- Dikkat edilecek hususlar

- KESİCİ BAĞLANTILARI VE KUMANDASI

- Kesici Bağlantıları Yapımı

- Kesici bağlantılarında kullanılan iletkenlerin özelliği

- Kesici bağlantı yöntem ve tekniği

- Bağlantı işlem sırası

- Bağlantıda dikkat edilecek hususlar

- Kesici Kumanda Sistemi

- Kesici otomatik kumanda sisteminin özelliği

- Kumanda sistem bağlantı işlem sırası

- Kumanda sistem bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- Kesicilerin Çalışma Testi (Devreye Alma-Çıkarma)

- Çalışma testi işlem sırası

- Çalışma testinde dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Topraklamalar Yönetmeliği

- KUMANDA ELEMANLARI VE PANO ARIZALARI

- Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

- Kumanda Elemanları Arızalarını Giderme

- Ayırıcıların arızalarını giderme

- Ayırıcılarda oluşabilecek arıza türleri

- Ayırıcı arızaları tespiti araç ve gereçleri

- Ayırıcı arızasını tespit etme işlemi

- Ayırıcı arızasını giderme işlemi

- Ayırıcı arızasını gidermede dikkat edilecek hususlar

- Kesici arızalarını giderme

- Kesicilerde oluşabilecek arıza türleri

- Kesici arızaları tespiti araç ve gereçleri

- Kesici arızasını tespit etme işlemi

- Kesici arızasını giderme işlemi

- Kesici arızasını gidermede dikkat edilecek hususlar

- Panoların  Arızalarını Giderme

- Arızalarını tespit etme araç gereçleri

- Oluşabilecek arıza türleri

- Ölçüm panolarında oluşabilecek arızalar

- AG dağıtım panolarında oluşabilecek arızalar

- Kompanzasyon panolarında oluşabilecek arızalar

- OG modüler hücrelerinde oluşabilecek arızalar

- Arızaları tespit etme işlemi

- Arızalarını giderme işlemi

- Arızalarını gidermede dikkat edilecek  hususlar

- Kumanda Elemanları ve Panoları Devreye Alma

- Kuvvetli Akım Tesisleri

- Yönetmeliği

- Topraklamalar Yönetmeliği

TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği

İlgili yönetmelik maddeleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | : ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | : 1 | İŞLEMİN ADI | : Bina ve Açık Yer Tipi Trafo Montaj ve bağlantılarını Yapmak |
| YETERLİKLER | Şalt Sahaları Tesis Etmek Arıza ve Bakımlarını yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Trafo, baralar, kumanda elemanları, koruma elemanları, trafo merkezi bağlantı şemaları |
| İŞLEMİN STANDARTI | :TS,VDE,IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, Tedaş şartnameleri, topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bina ve Açık yerde kurulan trafo merkezi çeşitlerini seçmek Trafo merkezi proje ve şemalarını okumak Bina ve Açık yerde kurulan trafo merkezi donanımlarını seçmek Bina ve Açık yerde tipi trafonun montajını yapmak Bina ve Açık yerde tipi trafo bağlantılarını yapmak Trafo topraklamasını yapmak | AÇIK YER TİPİ TRAFO MERKEZİ Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Kurulma Yerleri ve Özellikleri Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Donanım Görev ve Özellikleri Güç trafosu Kumanda elemanları(şalterleri) Koruma elemanları İzolatörler Bara düzeneği Ölçü aletleri Ölçü trafoları Dağıtım panoları Yangından koruma düzeni Açık Havadaki Trafo Merkezi Proje ve Şemaları Trafo Merkezine Enerji Giriş, Çıkış Şekilleri Trafo Merkezi Emniyet Ve Güvenlik Tedbirleri BİNA TİPİ TRAFO MERKEZİ Bina Tipi Trafo Merkezi Çeşitleri Kule tipi trafo merkezi Yapısı ve özellikleri Standartları Kurulduğu yerler Köşk tipi trafo merkezi Yapısı ve özellikleri Standartları Kurulduğu yerler Bina Tipi Trafo Merkezi Donanımları ve Özellikleri Bina tipi güç trafosu Özelliği Standartları Soğutma şekilleri Bara düzeneği İzolatörler Koruma düzeneği Kumanda elemanları(şalterler) Topraklama düzeneği Modüler hücreler AG panoları Trafo merkezi aydınlatma sistemi Trafo bina havalandırma sistemi Yangın söndürme düzeni Trafo Montaj Hücresi Özelliği Standartları Montaj rayı özelliği Trafo Montajı Trafoyu montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar Trafo montaj araç, gereçleri Trafo montaj işlem sırası Trafo montajında dikkat edilecek hususlar Bina Tipi Trafo Merkezi Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri İzole halı kullanma İzole sehpa kullanma Kilitleme tertibatları Trafo Bina Enerji Giriş, Çıkış Bağlantıları Trafo binasına enerji giriş, çıkış şekilleri Havai hat ile Yer altı hattı ile Enerji giriş ve çıkış iletken özelliği Enerji giriş, çıkış bağlantı yöntemi işlem sırası Enerji giriş, çıkış bağlantısında dikkat edilecek hususlar Trafo Bağlantıları Trafo bağlantı kablo ve iletken özellikleri Trafo bağlantı yöntemi işlem sırası Trafo bağlantısında dikkat edilecek hususlar Trafo Topraklaması Topraklama elemanları özelliği İşletme topraklamasını yapma Koruma topraklamasını yapma Topraklama bağlantılarında dikkat edilecek hususlar Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Trafolarla ilgili yönetmelik maddeleri Topraklamalar Yönetmeliği İlgili yönetmelik maddeleri | Trafo merkezi yerinin özelliğini seçme Trafo merkezi donanımlarını seçme Trafo montajını yapma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma İş tulumu giyme Eldiven takma Baret takma Emniyet kemeri takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | : ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | : 2 | İŞLEMİN ADI | Ölçü Transformatörlerinin montajını yapmak. |
| YETERLİKLER | : Şalt Sahaları Tesis Etmek Arıza ve Bakımlarını yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Akım trafoları, akım trafo katalogları, akım trafo tanıtım cd’leri, projeksiyon |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanıldığı yere göre akım ve gerilim trafolarını seçmek Yapılışlarına göre akım v e gerilim trafolarını seçmek Akım ve gerilim trafosu tesis bağlantı proje ve şemalarını okumak Akım ve gerilim trafolarını montaj yerine güvenli bir şekilde getirmek Akım ve gerilim trafosunu yerine montaj etmek Akım ve gerilim trafosu giriş ve çıkış bağlantılarını yapmak Akım trafo sekonder ucu ve gövdesinin topraklamasını yapmak Primer uçları ve sekonder bir ucunun sigorta bağlantısını yapmak Gerilim trafo sekonder bir ucu ve gövdesinin topraklamasını yapmak | AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Akım transformatörleri Yapısı Akım trafosu prensip şekli Kullanma amaçları Özellikleri Kullanıldığı gerilime göre çeşitleri AG akım trafoları OG akım trafoları Soğutma şekline göre çeşitleri Yağlı tip Yağsız(kuru tip) Yapılışlarına göre çeşitleri Sargılı tip Bara tipi Kullanıldıkları yere göre İç tip(bina içi) Dış tip(bina dışı) Akım trafosu etiket değerleri Akım trafosu siparişinde dikkat edilecek özellikler Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği Topraklama yönetmeli GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Gerilim transformatörleri Yapısı Gerilim trafosu prensip şekli Kullanma amaçları Özellikleri Kullanıldıkları yere göre çeşitleri Faz-toprak gerilim trafosu Faz-faz gerilim trafosu Gerilim trafosu etiket değerleri Gerilim trafosu siparişinde dikkat edilecek özellikler Kombi(Akım ve gerilim trafosu birlikte)ölçü trafosu yapısı GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ MONTAJ ve BAĞLANTILARI Gerilim trafoları kullanım (montaj) yerleri ve bağlantı şekilleri Gerilim trafo giriş ve sekonder tarafı bir ucuna sigorta takılmasının önemi Gerilim trafo ve sekonder ucunun topraklamasının önemi ve bağlantı şekli Gerilim trafo montaj ve bağlantıları Gerilim trafo montaj ve bağlantı işlem sırası Gerilim trafo montaj ve bağlantısında dikkat edilecek hususlar Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği Topraklama yönetmeliği Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği Topraklama yönetmeliği | Akım trafosu çeşitlerini seçme Akım trafosu etiketini okuma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | : 3 | İŞLEMİN ADI | Bara sisteminin montajını yapmak |
| YETERLİKLER | ŞALT SAHALARI TESİS ETMEK ARIZA VE BAKIMLARINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Panolar, baralar, mesnet izolatörleri, ölçü trafoları,ölçü aletleri,sayaçlar,bakım araç gereci,emniyet ve güvenlik malzemeleri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği,iş güvenliği yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bara kurulacak tesisin hazırlanması Kurulacak bara sisteminin gerilim değerlerinin tespit edilmesi mesnet izolatörlerinin montajı Bara bağlantılarının yapılması Gerekli kontrollerin yapılması Emniyet kurallarına dikkat ederek enerji verilmesi | A- Bara sistemi için gereklilikler B-Bara çeşitleri 1-tekli bara sistemi 2-Çift bara sistemi 3-yedek bara sistemi 4-transfer barası | Bakımda emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak El aletlerini kullanabilmek | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Önlük giyme Eldiven takma Baret takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | : 4 | İŞLEMİN ADI | : Ayırıcıların Montajı ve Bağlantılarını Yapmak |
| YETERLİKLER | ŞALT SAHALARI TESİS ETMEK ARIZA VE BAKIMLARINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Ayırıcı, ayırıcı montaj platformu, montaj araç gereçleri, eldiven, el takımları, baret |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Ayırıcıyı montaj yerine güvenli bir şekilde getirmek Ayırıcıyı montaja hazırlamak Ayırıcıyı emniyetli bir şekilde montaj etmek Ayırıcı gövdesini topraklama ile irtibatlamak Bağlantı barası veya iletkeni hazırlamak Ayırıcının kullanıldığı yere göre bara veya iletkenle ayırıcı giriş hattını bağlamak Ayırıcı çıkış hattını bağlamak Ayırıcı çalışma testini yapmak | AYIRICILARIN MONTAJI Ayırıcı Montaj (Kullanım)Yerleri Şalt sahalarında Hat ve trafo direklerinde OG modüler hücrelerde Trafo merkezlerinde Ayırıcı Montaj Yöntem ve Teknikleri Ayırıcıyı montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar Ayırıcı montaj araç gereçleri Ayırıcı montaj işlem sırası Ayırıcı montajında dikkat edilecek hususlar Ayırıcı Topraklaması Yapımı AYIRICILARIN BAĞLANTILARI Ayırıcı Bağlantıları Ayırıcı bağlantısında kullanılan iletkenlerin özelliği Ayırıcı bağlantı yöntem ve teknikleri Ayırıcı bağlantı işlem sırası Ayırıcı bağlantılarında dikkat edilecek hususlar Ayırıcı kumanda sistemi Ayırıcı otomatik kumanda sisteminin özelliği Kumanda sistem bağlantı işlem sırası Kumanda sistem bağlantısında dikkat edilecek hususlar Ayırıcıların çalışma testi (devreye alma-çıkarma) Ayırıcı açma kapama işlemi işlem sırası Ayırıcı açma kapama işleminde dikkat edilecek hususlar Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği | Direk üzerinde çalışma Şalt sahasında çalışma El takımları kullanma Ayırıcı montajı yapma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Gerekli güvenlik ve emniyet önlemleri Baret takma Eldiven takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | 5 | İŞLEMİN ADI | : Kesicilerin Montajını Yapmak |
| YETERLİKLER | ŞALT SAHALARI TESİS ETMEK ARIZA VE BAKIMLARINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Kesiciler,kesici katologları,kesici tanıtım cd’leri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yapısına göre kesicileri seçmek Ark söndürme yöntemlerine göre kesicileri seçmek Kesicileri montaj yerine güvenli bir şekilde getirmek Kesicilerin düzgün bir şekilde montajını yapmak Kesici gövdesini topraklamak Kesici bağlantı proje ve şemalarını okumak Bağlantı bara veya kabloları hazırlamak Montaj yerinin durumuna göre uygun kesici giriş bağlantılarını yapmak Kesici çıkış bağlantılarını yapmak Kesici kumanda sistem bağlantılarını yapmak Kesici çalışmasını test etmek | KESİCİLER Kesiciler Görevi, Yapısı ve Çeşitleri Kesicilerin kullanılma sebepleri Kullanılan gerilime göre kesiciler Kesici üretim standartları Alternatif akımın açılması ve ark olayı Yapısı ve bölümleri Sabit ve hareketli kontaklar Ark söndürme bölümü(hücresi) İşletme mekanizması çeşitleri ve özellikleri Elle kurmalı yaylı Motorla kurmalı yaylı Basınçlı havalı Elektromanyetik bobinli Arkın söndürüldüğü ortama göre kesici çeşitleri ve özellikleri SF6 gazlı kesiciler Vakumlu kesiciler Basınçlı hava üflemeli kesiciler Tam yağlı kesiciler Az yağlı kesiciler Manyetik üflemeli kesiciler Kesicilerin Birbirlerine Üstünlükleri Kesicilerde Aranan Özellikler Kesici Etiket Değerleri Kesici Seçiminde Anma Değerleri KESİCİLERİN MONTAJI Kesicilerin Montaj (Kullanım) Yerleri Şalt merkezlerinde Uzun havai hatların bölünmesi noktalarında Havai hat branşman noktalarında Direk tipi transformatör merkezlerinin OG anahtarlama ve sekonder korumalarında Geçici arızaların sıklıkla yaşandığı havai hat şebekelerinde Bina tipi trafo merkezleri OG modüler hücrelerde Kesicilerin Montaj Teknikleri Kesicileri montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar Kesicilerin standart montaj yüksekliği ve açıklık mesafeleri Montaj araç, gereçleri Montaj işlem sırası Montaj yapımında dikkat edilecek hususlar Kesici Topraklaması Yapımı İşlem sırası Dikkat edilecek hususlar KESİCİ BAĞLANTILARI VE KUMANDASI Kesici Bağlantıları Yapımı Kesici bağlantılarında kullanılan iletkenlerin özelliği Kesici bağlantı yöntem ve tekniği Bağlantı işlem sırası Bağlantıda dikkat edilecek hususlar Kesici Kumanda Sistemi Kesici otomatik kumanda sisteminin özelliği Kumanda sistem bağlantı işlem sırası Kumanda sistem bağlantısında dikkat edilecek hususlar Kesicilerin Çalışma Testi (Devreye Alma-Çıkarma) Çalışma testi işlem sırası Çalışma testinde dikkat edilecek hususlar Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği | Kesici tipini seçme Kesici etiket değerlerini Okuma Kesicileri güvenli taşıma Kesici montajı yapma Montaj araç gereçlerini kullanma El takımları kullanma Bara işleme Kablo soyma Kesiciye kumanda etme | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Baret takma Eldiven takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | : 6 | İŞLEMİN ADI | ŞALT SİSTEMLERİNDE OLUŞAN ARIZALARI GİDERMEK |
| YETERLİKLER | ŞALT SAHALARI TESİS ETMEK ARIZA VE BAKIMLARINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Ayırıcı,kesici,panolar,modüler hücreler,arıza bulma ölçü aletleri,arıza giderme araç gereci |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği,iş güvenliği yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak Enerjiyi kesilmemişse ,kesmek Arızayı lokalize etmek Kumanda elemanları arızasını tespit etmek Kumanda elemanları arızasını gidermek Panoların arızalarını tespit etmek Panoların arızalarını gidermek Sistemi test ederek devreye almak | KUMANDA ELEMANLARI VE PANO ARIZALARI Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Kumanda Elemanları Arızalarını Giderme Ayırıcıların arızalarını giderme Ayırıcılarda oluşabilecek arıza türleri Ayırıcı arızaları tespiti araç ve gereçleri Ayırıcı arızasını tespit etme işlemi Ayırıcı arızasını giderme işlemi Ayırıcı arızasını gidermede dikkat edilecek hususlar Kesici arızalarını giderme Kesicilerde oluşabilecek arıza türleri Kesici arızaları tespiti araç ve gereçleri Kesici arızasını tespit etme işlemi Kesici arızasını giderme işlemi Kesici arızasını gidermede dikkat edilecek hususlar Panoların Arızalarını Giderme Arızalarını tespit etme araç gereçleri Oluşabilecek arıza türleri Ölçüm panolarında oluşabilecek arızalar AG dağıtım panolarında oluşabilecek arızalar Kompanzasyon panolarında oluşabilecek arızalar OG modüler hücrelerinde oluşabilecek arızalar Arızaları tespit etme işlemi Arızalarını giderme işlemi Arızalarını gidermede dikkat edilecek hususlar Kumanda Elemanları ve Panoları Devreye Alma Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği | Arıza gidermede emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Kumanda elemanları arızalarını tespit etme Ölçme aletlerini kullanma Kumanda elemanları arızalarını giderme Panoların arızalarını tespit etme Panoların arızalarını giderme | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Önlük giyme Eldiven takma Baret takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNİ YAPMAK |
| İŞLEM NO | : 7 | İŞLEMİN ADI | : Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak |
| YETERLİKLER | ŞALT SAHALARI TESİS ETMEK ARIZA VE BAKIMLARINI YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Panolar,ölçü trafoları,ölçü aletleri,sayaçlar,bakım araç gereci,emniyet ve güvenlik malzemeleri |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği,iş güvenliği yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bakıma başlamadan önce emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak Bakım yapılacak kesimin enerjisini kesmek Panoların bakımını yapmak Ölçüm sistemlerinin bakımını yapmak Bakımdan sonra tesisi devreye almak | PANOLAR VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ BAKIMI Bakımdan Önce Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Enerjinin Kesilmesi İşlemi Panoların Bakımı Panoların metal kısımlarının bakımı AG ölçüm panosu malzemeleri bakımı AG dağıtım pano malzemeleri bakımı Kompanzasyon pano malzemeleri bakımı Modüler hücrelerin bakımı Ölçüm Sistemlerinin Bakımı Ölçü trafolarının bakımı Elektrik sayaç kontrolü Ölçü aletlerinin ve bağlantılarının kontrol ve bakımı Reaktif güç kontrol role ve bağlantılarının kontrol ve bakımı Bakımdan Sonra Sistemi Devreye Alma İşlemi Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği | Bakımda emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak Panoların bakımını yapma Ölçüm sistemlerinin bakımını yapma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Önlük giyme Eldiven takma Baret takma |
| NOT: Öğrenme süresi : 2 saat İş yapım süresi: 2 saat |