DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRONİK VE OTOMASYON |
| PROGRAM | ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ |
| DÖNEMİ | IV |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  | x |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 56/14=4 | 16+16+8+8+8=56 | 64 | 30+30+30+30=120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1 modül=1 kredi) |
|  |  | 4 |
| DERSİN AMACI | Bu derste, her türlü elektrik motorunun uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Doğru akım şönt ve seri motorları çalıştırmak Üç fazlı asenkron motorları çalıştırmak–1 Üç fazlı asenkron motorları çalıştırmak–2 Bir fazlı asenkron ve üniversal motorları çalıştırmak Adım motorlarını çalıştırmak Servo motorları çalıştırmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Elektrik Motorlarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri |
|  | 2 | DA Motorlarının Yapıları ve Çalıştırılmaları |
|  | 3 | Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri |
|  | 4 | Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı |
|  | 5 | Üç Fazlı Asenkron Motorun Parçaları ve Çalışma Prensibi |
|  | 6 | Üç Fazlı Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri |
|  | 7 | Üç Fazlı Asenkron Motorunun Karakteristikleri |
|  | 8 | Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Hız Ayarı Yöntemleri |
|  | 9 | Tek Fazlı Asenkron Motorların Yapıları ve Çeşitleri |
|  | 10 | Tek Fazlı Asenkron Motorların Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri |
|  | 11 | Adım Motorları |
|  | 12 | Adım Motorları |
|  | 13 | Servo Motorlar |
|  | 14 | Servo Motorlar |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  DOĞRU AKIM MOTORLARI

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ

DERS				:  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

SÜRE				:  30/16

KREDİ	:  X  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	:Öğretim yöntem ve teknikleri olarak;  anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuar

MODÜLÜN AMACI		: Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak DA motorlarını çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	: Öğrenci, bu modülün sonunda;

- Elektrik motorlarının parçalarını ve görevlerini belirleyebilecektir.

- Doğru akım motorlarının tipine göre bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Doğru akım motorlarına yol verebilecek ve dönüş yönlerini değiştirebilecektir.

- Şönt ve seri doğru akım motorlarını çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Doğru akım motorlarında hız ayarı yapabilecektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ		    :

# Elektrik motorlarının parçaları ve çalışma prensipleri

- Mekanik ve elektriksel bileşenler

- Zıt emk ve moment üretim kuralları

- Elektromekanik enerji dönüşümü, güç ve verim ifadeleri

- Elektrik motorlarının çeşitleri

# Doğru Akım Motorlarının Yapısı ve Çalıştırılması

  - Doğru akım şönt motorun bağlantıları

  - Doğru akım seri motorun bağlantıları

  - Doğru akım motorlarına yol verilmesi

  - Doğru akım motorlarında dönüş yönünün değiştirilmesi

# Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri

- Endüvi gerilimi ve uyarma akımının hıza etkileri

- Şönt motorda yük momentine karşı hızın değişimi

- Seri motorda yük momentine karşı hızın değişimi

- Üniversal motorda yük momentine karşı hızın değişimi

# Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı

- Doğru akım motorlarında sabit momentle hız ayarı

- Doğru akım motorlarında sabit güçle hız ayarı

- Doğru akım motorlarının hız kontrolünde doğrultucu ve kıyıcı devrelerinin kullanılması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Elektrik motorlarının parçalarını ve görevlerini belirler.

- Doğru akım motorlarının tipine ve etiketine göre bağlantılarını doğru bir şekilde yapar.

- Şönt motoru fren makinası ile yüklemek için mekanik bağlantıları ve hız ve/veya moment ölçü aletlerini kurar.

- Şönt motoru fren makinası ile yüklemek için elektriksel bağlantıları, akım, gerilim, güç ölçümleriyle birlikte kurar.

- Yükleme esnasında ölçümleri alarak güçlerin ve verimin hesaplarını yapar.

- Şönt motorun yüke karşı hız karakteristiğini çıkarır.

- Seri motoru fren makinası ile yüklemek için mekanik bağlantıları ve hız ve/veya moment ölçü aletlerini kurar.

- Seri motoru fren makinası ile yüklemek için elektriksel bağlantıları, akım, gerilim, güç ölçümleriyle birlikte kurar.

- Yükleme esnasında ölçümleri alarak güçlerin ve verimin hesaplarını yapar.

- Seri motorun yüke karşı hız karakteristiğini çıkarır.

- Doğru akım motorlarına yol verir ve dönüş yönlerini değiştirir.

- Doğru akım motorlarında endüvi gerilimini düşürerek hız ayarı yapar.

- Doğru akım motorlarında uyarma akımını düşürerek hız ayarı yapar.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Elektrik motorlarının parçalarını ve bağlantılarını belirlemek |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Laboratuar, Elektrik motoru, el takımı, anahtar takımı, multimetre, watmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İç tesisat yönetmeliği, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Elektrik motorunun etiket değerlerini okumak Motor tipini tespit etmek Sargıların uçlarını ve yerlerini tespit etmek | Elektrik Motorlarının Çeşitleri Sargıların görevleri kutup yapıları Zıt emk üretimi Moment üretimi Elektriksel, mekanik ve kayıp güçler | Ölçü aletlerini kullanmak Makine etiketi okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Doğru akım motorlarının türünü belirlemek |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, DA motor, takometre, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İç tesisat yönetmeliği, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| DA motorun etiket değerlerini okumak DA şönt motorun çalışması için uygun bağlantıyı yapmak DA seri motorun çalışması için uygun bağlantıyı yapmak DA motora yol verip belirli bir yönde döndürmek DA motoru durdurup ters yönde dönmesi için bağlantıyı yapmak DA motora yol verip ters yönde döndürmek | DA Şönt Motorun bağlantısı DA Seri Motorun bağlantısı DA motora yol verilmesi DA motorların dönüş yönünün ters çevrilmesi | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Doğru akım motorlarını yük altında test etmek |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, DA motoru, takometre, multimetre, watmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| DA motorun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Motora yol vermek Devreye enerji vermek DA motorun endüvi gerilimini değiştirerek gerilimi ve hızı ölçmek DA motorun uyarma akımını değiştirerek uyarma akımı ve hızı ölçmek Motor anma değerlerinde çalışırken kademeli yükleyerek devir sayısını ölçmek Endüvi gerilimi, uyarma akımı ve yüke karşı motor hızının değişimini incelemek | Doğru Akım Motorunda endüvi geriliminin hıza etkisi Doğru Akım Motorunda uyarma akımının hıza etkisi DA şönt motorda yük momentine karşı hızın değişim karakteristiği DA seri motorda yük momentine karşı hızın değişim karakteristiği Üniversal motorda yük momentine karşı hızın değişim karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: Üniversal motor DA seri motorun AA besleme ile çalıştırılması anlamına gelmektedir. |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 4 | İŞLEMİN ADI | Doğru akım motorlarında hız ayarı yapmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, DA motoru, takometre, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Doğru akım motorunun türüne göre bağlantısını yapmak Endüvi gerilimini değiştirerek sabit moment hız ayarı yapmak Uyarma akımını değiştirerek sabit güç hız ayarı yapmak Hazır DA motor sürücüsünü bağlamak Sürücü aracılığı ile DA motorun hızını değiştirmek | Sabit moment hız ayarı Sabit güç hız ayarı DA kıyıcılar Kontrollü doğrultucular Doğru akım motor sürücüleri | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak Doğru akım motor sürücüsünü kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR–1

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ

DERS				:  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

SÜRE				:  30/16

KREDİ	:  X  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	:Öğretim yöntem ve teknikleri olarak;  anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuar

MODÜLÜN AMACI		: Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak üç fazlı asenkron motoru çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	: Öğrenci, bu modülün sonunda;

- Üç fazlı asenkron motorun parçalarını ve görevlerini belirleyebilecektir.

- Üç fazlı asenkron motorun bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Üç fazlı asenkron motora yol verebilecek ve dönüş yönünü değiştirebilecektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ		    :

# Üç fazlı asenkron motorun parçaları ve çalışma prensibi

- Mekanik ve elektriksel bileşenler ve çeşitleri

- Kayma bağıntısı, kayma ile indüksiyon ve moment ilişkisi

- Elektriksel ve mekanik güç, kayıplar ve verim hesabı

# Üç fazlı asenkron motora yol verme yöntemleri

- Üç fazlı asenkron motorun klemens kutusu bağlantıları

- Üç fazlı asenkron motorun dönüş yönünün değiştirilmesi

- Üç fazlı asenkron motora stator gerilimini düşürerek yol verme yöntemleri

- Üç fazlı asenkron motora rotor direncini artırarak yol verme yöntemleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Üç fazlı asenkron motorun parçalarını ve görevlerini belirler.

- Üç fazlı asenkron motorun etiketine ve türüne göre bağlantılarını doğru bir şekilde yapar.

- Üç fazlı asenkron motora yol verir.

- Üç fazlı asenkron motorun dönüş yönünü değiştirir.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motorun türünü belirlemek |
| YETERLİKLER | Üç fazlı asenkron motoru çalıştırmak–1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, üç fazlı asenkron motor, takometre, multimetre, watmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı asenkron motorun etiketini okumak Motor bağlantısını yapmak Motora enerji vererek yüklü çalıştırmak | Asenkron Motorlar Mekanik yapısı Sargı çeşitleri ve özellikleri Çalışma prensibi İndüksiyon prensibi Kayma bağıntısı Moment ile kayma ilişkisi Güç bağıntıları Elektriksel güç Mekanik güç Kayıplar | Katalog okumak Ölçü aleti kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 8 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motora yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek |
| YETERLİKLER | Üç fazlı asenkron motoru çalıştırmak–1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, üç fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı asenkron motor etiket değerlerini okumak Motorun uygun uç bağlantılarını yapmak Motorun türüne ve yüküne göre uygun yol verme yöntemini belirlemek Motora yol vermek Dönüş yönü uygun değilse motoru durdurmak Faz sırasını değiştirip dönüş yönünü ters çevirmek | Üç fazlı Asenkron Motorun klemens kutusu bağlantıları Yıldız bağlantı Üçgen bağlantı Sargılı rotor için bağlantı Dönüş yönünün ters çevrilmesi Yol verme yöntemleri Stator gerilimini düşürerek Rotor direncini artırarak | Katalog okumak Ölçü aleti kullanmak Klemens kutusu bağlantılarını yapmak El takımlarını kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 8 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR–2

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ

DERS				:  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

SÜRE				:  30/16

KREDİ	:  X  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	:Öğretim yöntem ve teknikleri olarak;  anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuar

MODÜLÜN AMACI		: Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak üç fazlı asenkron motoru çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	: Öğrenci, bu modülün sonunda;

- Üç fazlı asenkron motoru çalıştırarak performansını değerlendirebilecektir.

- Üç fazlı asenkron motorda hız ayarı yapabilecektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ		    :

# Üç fazlı asenkron motorun karakteristikleri

- Üç fazlı asenkron motorun etiket bilgileri

- Yük momentine karşı hızın değişimi

- Mekanik güce karşı giriş gücü, güç faktörü ve verimin değişimi

# Üç fazlı asenkron motorda hız ayarı yöntemleri

- Üç fazlı asenkron motorda kutup sayısı, gerilim ve frekansın hıza etkisi

- Üç fazlı asenkron motorda sabit momentle ve sabit güçle hız ayarı

- Üç fazlı asenkron motorda skalar ve vektörel kontrol yöntemleri

- Üç fazlı asenkron motorun hız kontrolünde evirici devrelerinin kullanılması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Üç fazlı asenkron motoru fren makinası ile yüklemek için mekanik bağlantıları ve hız ve/veya moment ölçü aletlerini kurar.

- Üç fazlı asenkron motoru fren makinası ile yüklemek için elektriksel bağlantıları, akım, gerilim, güç ölçümleriyle birlikte kurar.

- Yükleme esnasında ölçümleri alarak güçlerin ve verimin hesaplarını yapar.

- Üç fazlı asenkron motorda gerilimi düşürerek hız ayarı yapar.

- Üç fazlı asenkron motorda gerilim ve frekansı sürücü ile değiştirerek hız ayarı yapar.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motoru yük altında test etmek |
| YETERLİKLER | Üç fazlı asenkron motoru çalıştırmak–2 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, üç fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre, watmetre, takometre, moment ölçer |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı asenkron motor etiket değerlerini okumak Bağlantı şeklini, çalışma gerilimini belirlemek Ölçü aletlerini doğru şekilde bağlamak Motora yol vermek Motora sabit gerilimde çalışırken akım sınırını aşmadan kademeli olarak motoru yüklemek Motorun akımını, gücünü, hız ve momentini ölçmek Motorun verimini ve performansını değerlendirmek | Üç fazlı asenkron motorun etiket bilgileri Yük momentine karşı hızın değişimi Mekanik güce karşı giriş gücü, güç faktörü ve verimin değişimi | Katalog okumak Ölçü aleti kullanmak Klemens kutusu bağlantılarını yapmak El takımlarını kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 8 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı asenkron motorda hız ayarı yapmak |
| YETERLİKLER | Üç fazlı asenkron motoru çalıştırmak–2 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, üç fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre, takometre |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı asenkron motorun bağlantısını yapmak AA motor sürücü ile V/f oranını sabit tutarak sabit moment ile hız ayarı yapmak AA motor sürücü ile frekansı artırarak sabit güç ile hız ayarı yapmak | Üç fazlı asenkron motorda kutup sayısı, gerilim ve frekansın hıza etkisi Üç fazlı asenkron motorda sabit momentle ve sabit güçle hız ayarı Üç fazlı asenkron motorda skalar ve vektörel kontrol yöntemleri Üç fazlı asenkron motorun hız kontrolünde evirici devrelerinin kullanılması | Katalog okumak Ölçü aleti kullanmak Klemens kutusu bağlantılarını yapmak El takımlarını kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 8 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 2 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  TEK FAZLI ASENKRON MOTORLAR

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ

DERS				:  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

SÜRE				:  30/8

KREDİ	:  X  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	:Öğretim yöntem ve teknikleri olarak;  anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuar

MODÜLÜN AMACI		: Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak tek fazlı asenkron motoru çalıştırabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	: Öğrenci, bu modülün sonunda;

- Tek fazlı asenkron motorun parçalarını ve görevlerini belirleyebilecektir.

- Tek fazlı asenkron motorun bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Tek fazlı asenkron motora yol verebilecek ve dönüş yönünü değiştirebilecektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ		    :

# Tek fazlı asenkron motorların parçaları ve çalışma prensipleri

- Titreşen alana sahip tek fazlı ana sargının momenti

- Yardımcı sargı devreleri ve motor çeşitleri

- Yol verme anahtarlarının çeşitleri ve kullanım yerleri

- Tek fazlı asenkron motorun klemens kutusu bağlantıları

# Tek fazlı asenkron motora yol verme ve dönüş yönünü değiştirme yöntemleri

- Tek fazlı asenkron motorda kayma ile indüksiyon ve moment ilişkisi

- Tek fazlı asenkron motorun dönüş yönünün değiştirilmesi

- Tek fazlı asenkron motorun stator gerilimini düşürerek hız ayarı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Tek fazlı asenkron motorun parçalarını ve görevlerini belirler.

- Tek fazlı asenkron motorun etiketine ve türüne göre bağlantılarını doğru bir şekilde yapar.

- Tek fazlı asenkron motora yol verir.

- Tek fazlı asenkron motorun dönüş yönünü değiştirir.

- Tek fazlı asenkron motorun gerilimini düşürerek hızının az değiştiğini gösterir.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Tek Fazlı asenkron motorun türünü belirlemek |
| YETERLİKLER | Tek Fazlı asenkron motorları çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, Tek fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre, yol verme kondansatörü ve anahtarı |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034–7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Tek fazlı asenkron motor etiket değerlerini okumak Motorun uçlarını bulmak Motor tipine göre yardımcı sargıyı bağlamak Yol verme anahtarının bağlantısını yapmak Motora enerji vererek çalıştırmak | Tek Fazlı Asenkron Motorlar Yapıları Özellikleri Çalışma prensibi Bağlantı şekilleri | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Tek Fazlı asenkron motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek |
| YETERLİKLER | Tek Fazlı asenkron motorları çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Laboratuar, Tek fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre, yol verme kondansatörü ve anahtarı |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Tek fazlı asenkron motor etiket değerlerini okumak Motor tipine göre yol verme bağlantısını yapmak Motora enerji vererek çalıştırmak Dönüş yönü uygun değilse motoru durdurmak Ana veya yardımcı sargılardan birinin uç bağlantısını ve motorun dönüş yönünü değiştirmek Gerilimi değiştirerek motorun yük altında hızını değiştirmek | Tek Fazlı Asenkron Motorlar Yapısı Özellikleri Çalışma prensibi Bağlantı şekilleri | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  ADIM MOTORLARI

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS				:  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

SÜRE				:  30/8

KREDİ	:  X  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	:Öğretim yöntem ve teknikleri olarak;  anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuar

MODÜLÜN AMACI		: Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak adım motorunu sürücüsüne bağlayıp hatasız bir şekilde çalıştırabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	: Öğrenci, bu modülün sonunda;

- Adım motorlarının parçalarını ve görevlerini belirleyebilecektir.

- Adım motorlarının bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Adım motorlarını adımlar halinde ve sürekli olarak her iki yönde de döndürebilecektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ		    :

# 1. Adım motorlarının parçaları ve çalışma prensipleri

- Çalışma prensibi

- Stator sargıları

- Relüktanslı, mıknatıslı ve karma rotor yapıları

- Adım motorunun uç bağlantıları

# 2. Adım motorlarını sürme yöntemleri

- Tam ve yarım adım işletme

- Tek yönlü ve iki yönlü sürme devreleri

- Hazır adım motor sürücüleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Adım motorunun parçalarını ve görevlerini belirler.

- Adım motorunun etiketine ve türüne göre bağlantılarını doğru bir şekilde yapar.

- Adım motorunu adım adım ve sürekli şekillerde sürücü devre aracılığı ile sürer.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Adım motorunun türünü belirlemek |
| YETERLİKLER | Özel elektrik motorlarını çalıştırmak–1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Adım motoru, el takımı, multimetre, adım motor sürücüsü |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yapılacak işlemin gerektirdiği adım motor özelliklerini belirlemek Adım motoru kataloglarından uygun özellikte adım motoru seçmek Motorun uçlarını bulmak Motor sürücüsünü bağlamak | 1. Adım Motorları Çalışma prensibi Stator sargıları Relüktanslı, mıknatıslı ve karma rotor yapıları Adım motorunun uç bağlantıları | Katalog okumak Adım motoru seçmek | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Adım motorlarını çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Özel elektrik motorlarını çalıştırmak–1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Adım motoru, el takımı, multimetre, adım motoru sürücüsü |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| İstenen harekete göre adım açılarını ve dönüş yönünü belirlemek Adım motoruna uygun özellikte sürücü seçmek Motor sürücüsünü bağlamak Çalıştırılmak istenen açıya göre sürücü ayarlarını yapmak Enerji vererek motoru çalıştırmak | Adım motorlarını sürme yöntemleri Tam ve yarım adım işletme Tek yönlü ve iki yönlü sürme devreleri Hazır adım motor sürücüleri | Katalog okumak Adım motorunu seçmek | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  SERVO MOTORLAR

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ

DERS				:  ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

SÜRE				:  30/8

KREDİ	:  X  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	:Öğretim yöntem ve teknikleri olarak;  anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuar

MODÜLÜN AMACI		: Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak servo motorları sürücüsünü programlayarak çalıştırabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	: Öğrenci, bu modülün sonunda;

- Servo motorun parçalarını ve görevlerini belirleyebilecektir.

- Servo motorun bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Servo motoru değişik modlarda sürebilecektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ		    :

1. Servo motorların yapıları

- Servo motorların çeşitleri ve bileşenleri

- Servo motorların kullanım alanları

2. Servo motor sürücüleri

- Sürücülerin bağlantıları ve teknik özellikleri

- Sürücülerin kontrol modları  (moment, hız ve konum kontrolü)

- Sürücü ilave modülleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Servo motorun parçalarını ve görevlerini belirler.

- Servo motorun etiketine ve türüne göre bağlantılarını doğru bir şekilde yapar.

- Servo motoru konum ve hız kontrol modlarında sürer.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Servo motorun türünü belirlemek |
| YETERLİKLER | Özel elektrik motorlarını çalıştırmak–2 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Servo motor, el takımı, servo motor sürücüsü |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| İstenen harekete göre uygun türde servo motoru seçmek Uygun sürücüyü tespit etmek İlave modulleri seçmek Kataloglardan sürücü ve modullerin özelliklerini belirlemek | Servo motorlar Tanımı Yapıları ve çeşitleri Teknik özellikleri Kullanım alanları Hız ve konum algılayıcıları | Motor sürücülerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİKTEKNOLOJİSİ | İŞ | Elektrik motorlarının kurulumunu yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Servo motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Özel elektrik motorlarını çalıştırmak–2 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Servo motor, el takımı, servo motor sürücüsü |
| İŞLEMİN STANDARDI | IEC 34, TS 3210 EN 60034-7, TS 6051, TS EN 60034, İş Güvenliği Standardı |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sürücüyü motora bağlamak Sürücü parametre ayarlarını yapmak Enerji vererek servo motoru çalıştırmak | Servo motor sürücüleri Sürücülerin bağlantıları ve teknik özellikleri Sürücülerin kontrol modları (moment, hız ve konum kontrolü) Sürücü ilave modülleri | Motor sürücülerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |