DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | SAYISAL ELEKTRONİK |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRONİK VE OTOMASYON |
| PROGRAM | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| DÖNEMİ | I |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  | x |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 4 | (10+14+16+16)=56 | 64 | (30+30+30+30+30)=120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 5 |
| DERSİN AMACI | Bu derste; temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Temel mantık devreleri kurmak, Temel mantık devrelerini sadeleştirmek Bileşik mantık devreleri kurmak Aritmetik mantık devreleri kurmak. |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Sayı Sistemleri |
|  | 2 | Mantıksal Kapı Devreleri |
|  | 3 | Mantıksal Kapı Devreleri Boolean matematiği |
|  | 4 | Boolean Matematiği |
|  | 5 | Karnough Haritası |
|  | 6 | Karnough Haritası |
|  | 7 | Kodlayıcılar(Encoder) |
|  | 8 | Kod Çözücüler(Decoder) |
|  | 9 | Veri Seçiciler (Multiplexer) |
|  | 10 | Veri dağıtıcılar(Demultiplexer) |
|  | 11 | Toplayıcılar |
|  | 12 | Toplayıcılar- Çıkarıcılar |
|  | 13 | Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar |
|  | 14 | Karşılaştırıcılar |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  TEMEL MANTIK DEVRELERİ

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS				: SAYISAL ELEKTRONİK

SÜRE				: 30/10

KREDİ	:  1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci, çalışma ortamında, zamanı düzgün kullanarak  sadeleştirme yapıp temel mantık devrelerini kurabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:

Öğrenci,

- Sayı sistemleri ile işlem yapabilecektir.

- Mantıksal kapı devrelerini kurabilecektir.

# İÇERİK			:

# SAYI SİSTEMLERİ

- Sayılar

  - İkili sayılar

  - Onlu sayılar

  - Sekizli sayılar

  - On altılı sayılar

- Sayı Sistemlerinin Dönüştürülmesi

- İkili Sayı Sistemlerinde Toplama

- İkili Sayı Sistemlerinde Çıkarma

# MANTIKSAL KAPI DEVRELERİ

  - Mantıksal (Lojik)  Kapılar

      - Tampon (buffer)

      - Sembolü

      - Mantıksal  ifadesi

      - Elektrik devre eşdeğeri

      - Doğruluk tablosu

      - Değil  (not) kapısı

    - Sembolü

    - Mantıksal  ifadesi

    - Elektrik devre eşdeğeri

    - Doğruluk tablosu

      - Ve ( and ) kapısı

- Sembolü

- Mantıksal  ifadesi

- Elektrik devre eşdeğeri

- Doğruluk tablosu

      - Veya  (or) kapısı

- Sembolü

- Mantıksal  ifadesi

- Elektrik devre eşdeğeri

- Doğruluk tablosu

      - Ve değil (nand) kapısı

- Sembolü

- Mantıksal  ifadesi

- Elektrik devre eşdeğeri

- Doğruluk tablosu

      - Veya değil (nor) kapısı

- Sembolü

- Mantıksal  ifadesi

- Elektrik devre eşdeğeri

- Doğruluk tablosu

      - Özel veya (exor) kapısı

- Sembolü

- Mantıksal  ifadesi

- Elektrik devre eşdeğeri

- Doğruluk tablosu

      - Özel veya değil (exnor) kapısı

- Sembolü

- Mantıksal  ifadesi

- Elektrik devre eşdeğeri

- Doğruluk tablosu

- Mantıksal Entegre Çeşitleri

  - TTL (Transistör transistör lojik 74 XX )

  - CMOS (tamamlayıcı MOS  lojik 40XX)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Farklı sistemlerdeki sayılar arasında dönüştürmeler yapar.

- Verilen bir mantıksal kapı devresine uygun entegre devreyi seçer.

- Entegre devre parametrelerine ve bacak bağlantılarına göre mantıksal bir devreyi kurar.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Sayı sistemleri ile işlem yapmak |
| YETERLİKLER | Temel mantık devrelerini kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Onlu (decimal) sayı sistemini ikili (binary) sayı sistemine çevirmek İkili (binary) sayı sistemini onlu (decimal) sayı sistemine çevirmek İkili (binary) sayı sistemini on altılı (hexadecimal) sayı sitemine çevirmek On altılı (hexadecimal) sayı sistemini sayı İkili (binary ) sitemine çevirmek İkili sayı sisteminde toplama yapmak İkili sayı sisteminde çıkarma yapmak | SAYI SİSTEMLERİ Sayılar İkili sayılar Onlu sayılar Sekizli sayılar On altılı sayılar Sayı sistemlerinin dönüştürülmesi İkili sayı sistemlerinde toplamak İkili sayı sistemlerinde çıkarmak | Matematiksel ifadeleri kullanmak Sayı sistemleri arasında ilişki kurmak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre :1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Mantıksal kapı devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Temel mantık devrelerini kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve mantıksal kapı entegre kataloglarına göre devreyi kurar. |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | MANTIKSAL (LOJİK) KAPILAR Tampon (buffer) Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Değil (not) Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Ve ( and ) kapısı Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Veya (or) Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Ve değil (nand) kapısı Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Veya değil (nor) kapısı Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Özel veya (exor) kapısı Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Özel veya değil (exnor) kapısı Sembolü Mantıksal ifadesi Elektrik devre eşdeğeri Doğruluk tablosu Mantıksal entegre çeşitleri TTL (Transistör transistör lojik 74 XX ) CMOS (tamamlayıcı MOS lojik 40XX) | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre :1saat İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  TEMEL MANTIK DEVRELERİ SADELEŞTİRMEK

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS				: SAYISAL ELEKTRONİK

SÜRE				: 30/14

KREDİ	:  1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci, çalışma ortamında, zamanı düzgün kullanarak, sadeleştirme yapıp temel mantık devrelerini kurabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:

Öğrenci,

- Boolean matematiği kullanarak sadeleştirme yapabilecektir.

- Karnaugh haritaları kullanarak sadeleştirme yapabilecektir.

# İÇERİK			:

# BOOLEAN MATEMATİĞİ

- Boolean İşlemleri

  - Boolean matematiği sembolleri

  - Boolean toplama ve çarpma

- Boolean Kanunları

  - Yer değiştirme kanunu

  - Birleşme kanunu

  - Dağılma kanunu

- Boolean Matematiği Kuralları

- Demorgen Teoremleri

- Sayısal Devre Tasarımı

  - Boolean ifadesinden sayısal devrelerin çizilmesi

  - Sayısal devreden boolean ifadenin elde edilmesi

  - Dalga diyagramının çizilmesi

# KARNOUGH HARİTASI

- Değişken Sayısına Göre Karnough Haritası

- Fonksiyonun Karnough Haritasına Yerleştirilmesi

- Karnough Haritasında Gruplandırma

- Karnough Haritasından Sadeleşmiş İfadenin Yazılması

- Farketmezlere Göre Karnough  Haritası

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Verilen bir mantıksal problemin tanım tablosunu kurup denklemini çıkarır.

- Boolean matematiği kullanarak sadeleştirme yapar.

- Karnaugh haritaları kullanarak sadeleştirme yapar.

- Mantıksal bir denklemin tek tür kapılarla ifadesini bulur.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Mantık devrelerini bolean matematiği ile sadeleştirmek |
| YETERLİKLER | Temel mantık devrelerini sadeleştirmek |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve mantıksal kapı entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Boolean işlemleri kullanarak lojik ifadeyi sadeleştirmek İfadeye göre lojik devreyi çizmek Lojik devrenin dalga diyagramını çizmek Lojik devrede kullanılacak kapı entegrelerini seçmek Entegreleri borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Giriş ve çıkış sinyallerinin dalga diyagramı kontrol etmek Doğruluk tablosuna göre devrenin çalışmasını kontrol etmek | BOOLEAN MATEMATİĞİ 1. Boolean işlemleri Boolean matematiği sembolleri Boolean toplama ve çarpma Boolean kanunları Yer değiştirme kanunu Birleşme kanunu Dağılma kanunu Boolean matematiği kuralları Demorgen teoremleri Sayısal devre tasarımı Boolean ifadesinden sayısal devrelerin çizilmesi Sayısal devreden boolean ifadenin elde edilmesi Dalga diyagramının çizilmesi | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1saat İşlemi Öğrenme Süresi :6 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Mantık devrelerini karno haritası ile sadeleştirmek |
| YETERLİKLER | Temel mantık devrelerini sadeleştirmek |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve mantıksal kapı entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Karno haritası kullanarak lojik ifadeyi sadeleştirmek İfadeye göre lojik devreyi çizmek Lojik devrede kullanılacak kapı entegrelerini seçmek Entegreleri borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Doğruluk tablosuna göre devrenin çalışmasını kontrol etmek | KARNOUGH HARİTASI Değişken sayısına göre karno haritası Fonksiyonun karno haritasına yerleştirilmesi Karnough haritasında gruplandırma Karnough haritasından sadeleşmiş ifadenin yazılması Keyfi Değerlere göre karnough haritası | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 8 saat |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  BİLEŞİK MANTIK DEVRELERİ

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS				: SAYISAL ELEKTRONİK

SÜRE				: 30/16

KREDİ	:  1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci, çalışma ortamında, zamanı planlı kullanarak, şemaya göre bileşik mantık devrelerini kurabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:

Öğrenci,

- Kodlayıcı (Encoder ) devresini kurup çalıştırabilecektir.

- Kod çözücü (Decoder ) devresini kurup çalıştırabilecektir.

- Veri seçici (Multiplexer) devresini kurup çalıştırabilecektir.

- Veri dağıtıcı (Demultiplexer) devresini kurup çalıştırabilecektir

# İÇERİK			:

# KODLAYICILAR(ENCODER)

  - 4 giriş 2 çıkış kodlayıcı

  - 8 giriş 3 çıkış kodlayıcı

  - Desimal giriş BCD çıkış kodlayıcı

  - Entegre tipi  öncelikli kodlayıcı

# KOD ÇÖZÜCÜLER(DECODER)

  - 2 giriş 4 çıkış kod çözücü

  - 3 giriş 8 çıkış kod çözücü

  - BCD giriş desimal çıkış kod çözücü

  - BCD giriş 7 segment çıkış kod çözücü

# VERİ SEÇİCİLER (MULTİPLEXER)

  - 4 giriş veri seçici

  - 8 giriş veri seçici

  - Entegre tipi veri seçici

# VERİ DAĞITIICLAR (DEMULTIPLEXER)

  - 4 çıkış veri dağıtıcı

  - 8 çıkış veri dağıtıcı

  - Entegre tipi veri dağıtıcı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Uygun Kodlayıcı (enkoder ) entegresini katalog bilgilerinden seçer.

- Kodlayıcı devresini kurup çalıştırıp çalıştırır.

- Uygun Kod çözücü (dekoder ) entegresini katalog bilgilerinden seçer.

- Kod çözücü devresini kurup çalıştırıp çalıştırır.

- Uygun gösterge sürücü (BCD/7 dilim) entegresini katalog bilgilerinden seçer.

- BCD sayıların 7 dilimli bir göstergede gösterimini yapar.

- Uygun Veri seçici (multiplexer) entegresini katalog bilgilerinden seçer.

- Veri seçici devresini kurup çalıştırıp çalıştırır.

- Uygun Veri dağıtıcı (demultiplexer) entegresini katalog bilgilerinden seçer.

- Veri dağıtıcı devresini kurup çalıştırıp çalıştırır.

- Paralel bir veriyi seri olarak gönderip sonra tekrar paralele çevirir.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Kodlayıcı (Encoder) devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Bileşik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | 4 giriş 2 çıkış kodlayıcı 8 giriş 3 çıkış kodlayıcı Desimal giriş BCD çıkış kodlayıcı Entegre tipi öncelikli kodlayıcı | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi :4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Kod çözücü (Decoder) devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Bileşik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot,7 segment display) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | KOD ÇÖZÜCÜLER(DEKODER) 2 giriş 4 çıkış kodçözücü 3 giriş 8 çıkış kod çözücü BCD giriş desimal çıkış kod çözücü BCD giriş 7 segment çıkış kod çözücü | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Veri seçici (Multiplexer) devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Bileşik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | VERİ SEÇİCİ (MULTİPLEXER) İki giriş veri seçici Dört giriş veri seçici Entegre tipi veri seçici | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 4 | İŞLEMİN ADI | Veri dağıtıcı (Demultiplexer) devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Bileşik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton, direnç, led diyot) borda takma Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | VERİ DAĞITICILAR Dört çıkış veri dağıtıcı Sekiz çıkış veri dağıtıcı Entegre tipi veri dağıtıcı | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak. | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:  ARİTMETİK MANTIK DEVRELERİ

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			:  ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM			:  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS				: SAYISAL ELEKTRONİK

SÜRE				: 30/16

KREDİ	:  1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			:  Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci, çalışma ortamında, zamanı iyi kullanarak aritmetik devreleri kurup çalıştırır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:

Öğrenci,

- Toplayıcı devrelerini kurup çalıştırır.

- Çıkarıcı devrelerini kurup çalıştırır.

- Karşılaştırıcı devrelerini kurup çalıştırır.

# İÇERİK			:

# TOPLAYICILAR

  - Yarım toplayıcı

  - Tam toplayıcı

  - 4 bitlik paralel tam toplayıcı

  - Entegre tipi Toplayıcı

# ÇIKARICILAR

  - Yarım çıkarıcı

  - Tam çıkarıcı

  - 3 bitlik paralel tam çıkarıcı

# KARŞILAŞTIRICILAR

  - Yarım karşılaştırıcı

  - Tam karşılaştırıcı

  - 4 bitlik paralel tam karşılaştırıcı

  - Entegre tipi karşılaştırıcı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Uygun toplayıcı entegresini seçer.

- Verilen iki tane ikili sayıyı toplayıcı entegresi ile toplar.

- Verilen iki tane ikili sayının çıkarma devresini entegre ile kurup çalıştırır.

- Uygun karşılaştırıcı entegresini seçer.

- Verilen iki tane ikili sayıyı karşılaştırır.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin % 70’ini bu sınavlar oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi) kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin % 30’unu bu sınav oluşturur.

KAYNAKLAR:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NO | 1 | İŞLEMİN ADI | Toplayıcı devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Aritmetik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | TOPLAYICILAR Yarım toplayıcı Tam toplayıcı Dört bitlik paralel tam toplayıcı Entegre devre toplayıcılar | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Çıkarıcı devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Aritmetik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | ÇIKARICILAR Yarım çıkarıcı Tam çıkarıcı Üç bitlik paralel çıkarıcı | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi :4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Sayısal devreler kurmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Karşılaştırıcı devrelerini kurmak |
| YETERLİKLER | Aritmetik mantık devreleri kurmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Sayısal elektronik laboratuvarı ve deney seti |
| İŞLEMİN STANDARTI | Şemaya ve lojik entegre kataloglarına göre devreyi kurar |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan seçmek Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulmak Entegreyi borda takmak Yardımcı elemanları(buton,direnç, led diyot) borda takmak Kablo bağlantılarını yapmak Bağlantıları kontrol etmek Devreye enerji vermek Devrenin çalışmasını kontrol etmek | KARŞILAŞTIRICILAR Yarım karşılaştırıcı Tam karşılaştırıcı Dört bitlik paralel karşılaştırıcı Entegre devre karşılaştırıcı | Katalogdan entegre bacak bağlantılarını bulmak Direnç değerini okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| NOT : |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi :6 saat |