DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRONİK VE OTOMASYON |
| PROGRAM | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| DÖNEMİ | IV.YARIYIL |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  |  | x |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 3 | (10+10+12+10)=42 | 78 | (30+30+30+30)=120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 5 |
| DERSİN AMACI | Bu derste; yürüyen merdiven/bant montajı, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Yürüyen merdiven/bant sistem bakımını yapmak Yürüyen merdiven /bant sistemi mekanik arızalarını tespit etmek, Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik arızalarını gidermek Yürüyen merdiven /bant sistemi mekanik arızalarını gidermek |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Yürüyen m/b motor bağlantıları |
|  | 2 | Yürüyen merdiven emniyet kontakları Yürüyen merdiven/bant sisteminin mekanik bakımını |
|  | 3 | Yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketli aksamların bakımı Yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketsiz aksamların bakımı |
|  | 4 | Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik panosu bakımı Yürüyen merdiven/bant sistemi emniyet kontakları bakımı |
|  | 5 | Elcik kayışı arızaları Basamak arızaları |
|  | 6 | Zincir arızaları Yürüyen merdiven/bant sistemlerinde güç devreleri |
|  | 7 | Yürüyen merdiven/bant kumanda devresi Yürüyen merdiven/bant kumanda panosu |
|  | 8 | Yürüyen m/b kumanda devresi |
|  | 9 | Yürüyen m/b tahrik mekanizması |
|  | 10 | Yürüyen m/ b kontakları |
|  | 11 | Yürüyen m/b alt/üst küpeşte kontakları |
|  | 12 | Yürüyen m/ b basamak emniyet kontakları |
|  | 13 | Yürüyen m\b zincir sistemi Yürüyen m\b basamak sistemi |
|  | 14 | Yürüyen m\b elcik kayışı |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İşyeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara Sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem Ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem Sonu Sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR | Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar |
| İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR | Çevrede bulunan kamu veya özel işletmeler |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEM MONTAJI

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM		: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/14

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		:Piston,  anahtar takımı, el aletleri,  su terazisi, alyan anahtar takımı, spiral, breyiz, avuç taşlama

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci, kaba inşaat ortamında uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uygun olarak yürüyen merdiven/bant montajı yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Kaba inşaat ortamında uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak merdivenin oturacağı yüzeyleri hazırlayabilecektir.

- Kaba inşaat ortamında uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven/bant mekanik montajını yapabilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin motor bağlantılarını yapabilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin emniyet kontaklarının bağlantılarını yapabilecektir.

İÇERİK		:

- MERDİVEN OTURMA YÜZEYLERİ

  - Zemin Tesviyesi

  - NPU Demiri Montajı

  - Destek Kolonu Oluşturma

- YÜRÜYEN M/B MEKANİK MONTAJI

- Tahrik Zinciri

- Basmak Çeşitleri

- Elcik Kayışı

- Otomatik Yağlama Sistemi

- Korkuluk Camları

- Etek Saçları

- YÜRÜYEN M/B MOTOR BAĞLANTILARI

  - Yürüyen M/B Motoru

  - Yürüyen M/B Motor Sürücü

    - Kumanda panosu

    - Sigorta

    - Şalter

    - Koruma rölesi

    - Kontaktör

    - Kontrol kartı

- YÜRÜYEN MERDİVEN EMNİYET KONTAKLARI

- Mekanik Algılayıcılar

- Elektronik Algılayıcılar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Kaba inşaat ortamında uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak merdivenin oturacağı alt ve üst zemini su terazisi ve diğer el aletlerini kullanarak tesviye ederek yüzeyleri hazırlayıp hazırlamadığı, ölçülür.

- Kaba inşaat ortamında uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven/bant yerleştirerek fiziksel olarak kontrol eder. revizyon soketi ile kullanarak sistemi test eder, tahrik zincirini takar, elcik kayışını montajını yaparak gergi ayarlarını kontrol ederek muhafaza saçlarını takarak yürüyen merdiven/bant sisteminin mekanik montajını yapıp yapmadığı, ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin kumanda panosunun elektriksel bağlantılarını ve tahrik sistemi kumanda panosu elektriksel bağlantılarını yapar. bina ana panosundan kumanda panosuna enerji vererek revizyon soketiyle sistemi kullanım dışı bırakır. kumanda panosu ve tahrik sisteminin gerilimlerini kontrol ederek sistemi revizyon modundan çıkarıp çıkaramadığı, ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin gergi regülatörü ve sıkıştırma kontağı bağlantılarını yapar. motor termostatı bağlanarak emniyet sınır anahtarını ve fotoseli bağlar. hareket yönü anahtar bağlantısını ve stop butonunu bağlayarak emniyet kontaklarının bağlantı işlemini yapıp yamadığı, ölçülür.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %30’sini bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %70’u bu sınavlardan oluşturur.

AÇIKLAMALAR		: Uygulamalarda iş güvenliğine ve ölçü aleti hatalarına dikkat edilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 1 | İŞLEMİN ADI | Merdivenin oturacağı yüzeyleri hazırlamak |
| YETERLİKLER | Yürüyen merdiven/bant sisteminin montajını yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, alyan anahtar takımı, su terazisi, metre, spiral, breyiz, |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Alt ve üst zeminin tesviyenin kontrolünü yapmak İstenilen ölçülerde taşıyıcı npu demiri alt ve üst sahanlıklara dübel ile sabitlemek Su terazisi ile düzgünlüğü kontrol etmek Uzun rampalı durumlarda orta kısma destek kolonları oluşturmak | MERDİVEN OTURMA YÜZEYLERİ Zemin tesviyesi NPU demiri montajı Destek kolonu oluşturma | Anahtar takımları kullanmak Alyan anahtar kullanmak Breyiz kullanmak Spiral kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 2 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen merdiven/bant mekanik montajını yapmak |
| YETERLİKLER | Yürüyen merdiven/bant sisteminin montajını yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, anahtar takımları, alyan anahtar takımı, breyiz, avuç taşlama, |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yerleştirilen sistemin fiziksel kontrolünü yapmak Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Sistemi test etmek Merdiven basamaklarının montajını yapmak Basamakların çalışma testini yapmak Tahrik zincirini yağlamak Otomatik yağlama kutularına yağ doldurmak Sistemi revizyonda çalıştırıp fiziksel kontrolleri yapmak Elcik kayışının gergisi gevşeterek kupeç ve korkuluk ve camların montajını yapmak Elcik kayışının montajını yapmak Basamak hızına göre elcik kayışı gergi ayarını yapmak Sistemi test etmek Sağ ve soldaki kupeçte saclarının montajını yapmak Muhafaza saclarının montajını yapmak Alt ve üst platform kapaklarının montajını yapmak Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Platform kapaklarını açmak Sistemin düzgün yağlama yapıp yapmadığını kontrol etmek Platform kapaklarını kapatmak Sisteme enerji vermek | YÜRÜYEN M/B MEKANİK MONTAJI Tahrik zinciri Basmak çeşitleri Elcik kayışı Otomatik yağlama sistemi Korkuluk camları Etek saçları | Anahtar takımları kullanmak Alyan anahtar kullanmak Breyiz kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 3 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant sisteminin motor bağlantılarını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sisteminin montajını yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | Anahtar takımı, AVOmetre, el takımları, |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kumanda panosunun elektriksel bağlantılarını yapmak Tahrik sistemi kumanda panosu elektriksel bağlantıları yapmak Bina ana panosundan kumanda panosuna enerji vermek Revizyon soketi ile sistemi kullanım dışı bırakmak Kumanda panosu ve tahrik sisteminin gerilimlerini ölçmek Sistemi revizyon modundan çıkarmak | YÜRÜYEN M/B MOTOR BAĞLANTILARI Yürüyen M/B motoru Yürüyen M/B motor sürücü Kumanda panosu Sigorta Şalter Koruma rölesi Kontaktör Kontrol kartı | Anahtar takımı kullanmak AVOmetre kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 4 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant sisteminin emniyet kontakları bağlantılarını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sisteminin montajını yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | Anahtar takımı, AVOmetre, el takımları, |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Gergi regülatörü bağlantılarını yapmak Sıkıştırma kontağı bağlantılarını yapmak Motor termostatı bağlantıları yapmak Emniyet sınır anahtarı bağlantılarını yapmak Fotosel bağlantılarını yapmak Hareket yönü anahtar bağlantısını yapmak Stop butonu bağlantılarını yapmak | YÜRÜYEN MERDİVEN EMNİYET KONTAKLARI Mekanik algılayıcılar Elektronik algılayıcılar | Anahtar takımı kullanmak AVOmetre kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN BAKIMI

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM		: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/10

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		: Laboratuar ve derslik, el takımları, anahtar takımı, alyan anahtar takımı, eldiven, üstüpü, makine yağı, gres yağı

MODÜLÜN AMACI		: Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin bakımını yapar.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant yağlama sisteminin  bakımını yapabilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketli aksamların bakımını yapabilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketsiz aksamların bakımını yapabilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik panosunun bakımını yapabilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven/bant sistemi emniyet kontaklarının bakımını yapabilecektir.

İÇERİK		:

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN MEKANİK BAKIMINI

  - Dişli Sisteminin Çalışmasını Fiziksel Olarak Kontrolü

  - Dişli Sisteminin Yağını Kontrolü

  - Redüktör Yağ Seviyesi ve Kalitesinin Kontrolü

  - Tahrik Zinciri Yağının Kontrolü

  - Basamaklar Arası Rulmanların Gres Yağını Kontrolü

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN HAREKETLİ AKSAMLARIN BAKIMI

  - Basamakların Bağlantı Noktalarını Kontrolü

  - Basamak Makaraları, Milleri Ve Tarak Baskı Mekanizması Kontrolü

  - Tarak Uçları Kırıklığı, Alt/Üst Dönüş Takımları Kontrolü

  - Ray, Elcik Kayışı ve Pernoların Kontrolü

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN HAREKETSİZ AKSAMLARIN BAKIMI

  - Temizleyici Taraklar ve Giriş Tablaları Kontrolü

  - Korkuluk Camları ve Küpeştelerin Kontrolünü

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİ ELEKTRİK PANOSU BAKIMI

  - Panoya Gelen Gerilimin Kontrolü

  - Klemenslerin Kontrolü

  - Emniyet Kontaklarının Kontrolü

  - Kaçak Akım Rölesi Kontrolü

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİ EMNİYET KONTAKLARI BAKIMI

  - Tarak Sıkıştırma Kontağının

  - Alt-Üst Regülatör Kontağının Kontrolü

  - Elcik Kayışı Sıkışma Kontağının Kontrolü

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant yağlama sisteminin bakımını yapıp yapamayacağı ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketli aksamların bakımını yapıp yapamayacağı ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 /Mart 1998 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketsiz aksamların bakımını yapıp yapamayacağı ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik panosunun bakımını yapıp yapamayacağı ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven/bant sistemi emniyet kontaklarının bakımını yapıp yapamayacağı ölçülür.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %30’sini bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %70’u bu sınavlardan oluşturur.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 1 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant yağlama sisteminin bakımını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sistem bakımı yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | El takımları, anahtar takımı, alyan anahtar takımı, eldiven, üstüpü, makine yağı, gres yağı |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Makine dairesi kapağını açmak Revizyon moduna almak Basamak koruma sacını çıkarmak Sistemi kısa süreli çalıştırmak Dişli sisteminin çalışmasını fiziksel olarak kontrol etmek Dişli sisteminin yağını kontrol etmek Redüktörün yağ seviyesini ve kalitesini kontrol etmek Tahrik zinciri yağını kontrol etmek Basamaklar arası rulmanların gres yağını kontrol etmek Revizyon modundan çıkmak Makine dairesi kapağını kapatmak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN MEKANİK BAKIMINI Dişli sisteminin çalışmasını fiziksel olarak kontrolü Dişli sisteminin yağını kontrolü Redüktör yağ seviyesi ve kalitesinin kontrolü Tahrik zinciri yağının kontrolü Basamaklar arası rulmanların gres yağını kontrolü | El takımları kullanmak Anahtar takımları kullanmak Alyan anahtar takımı kullanmak | Dikkatli olmak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı ve organize olmak Titiz olmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 2 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketli aksamların bakımını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sistem bakımı yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | El takımları, anahtar takımı, alyan anahtar takımı, eldiven, |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Makine dairesi kapağını açmak Revizyon moduna almak Basamak koruma sacını çıkarmak Basamakların bağlantı noktalarını kontrol etmek Basamak makaralarını kontrol etmek Basamak millerini kontrol etmek Yeteri kadar basamak sökmek Tarak baskı mekanizmasını (esneklik) kontrol etmek Tarak uçlarının kırıklığını kontrol etmek Alt/üst dönüş takımlarını kontrol etmek Rayları kontrol etmek Elcik kayışını kontrol etmek Pernoları kontrol etmek Basamakları yerine takmak Basamak koruma sacını takmak Revizyon modundan çıkmak Makine dairesi kapağını kapatmak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN HAREKETLİ AKSAMLARIN BAKIMI Basamakların bağlantı noktalarını kontrolü Basamak makaraları, milleri ve tarak baskı mekanizması kontrolü Tarak uçları kırıklığı, Alt/üst dönüş takımları kontrolü Ray, elcik kayışı ve Pernoların kontrolü | El takımları kullanmak Anahtar takımları kullanmak Alyan anahtar takımı kullanmak | Dikkatli olmak İş güvenliğine dikkat etmek Planlı ve organize olmak Titiz olmak İnsan haklarına, demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik değerlere saygılı olma |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : .2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 3 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant sisteminin hareketsiz aksamların bakımını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sistem bakımı yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | El takımları, anahtar takımı, alyan anahtar takımı, eldiven, |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Makine dairesi kapaklarını açmak Revizyon moduna almak Temizleyici tarakları kontrol etmek Giriş tablalarının kontrol etmek Korkuluk camlarının kontrolünü yapmak Küpeşteleri kontrol etmek Revizyon modundan çıkmak Makine dairesi kapağını kapatmak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNİN HAREKETSİZ AKSAMLARIN BAKIMI Temizleyici taraklar ve Giriş tablaları kontrolü Korkuluk camları ve Küpeştelerin kontrolünü | Anahtar takımları kullanmak Alyan anahtar kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 4 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik panosunun bakımını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sistem bakımı yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | el takımları, AVOmetre, sigorta, kontaktör, |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon moduna almak Panoya gelen gerilimi kontrol etmek Klemenslerin kontrolünü yapmak Emniyet kontaklarının kontrolünü yapmak Kaçak akım rölesini kontrol etmek | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİ ELEKTRİK PANOSU BAKIMI Panoya gelen gerilimin kontrolü Klemenslerin kontrolü Emniyet kontaklarının kontrolü Kaçak akım rölesi kontrolü | AVOmetre kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: | 5 | İŞLEMİN ADI: | Yürüyen merdiven/bant sistemi emniyet kontaklarının bakımını yapmak |
| YETERLİK: | Yürüyen merdiven/bant sistem bakımı yapmak |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): | el takımları, AVOmetre, alyan anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI: | TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001 Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Taban kapağını açmak Revizyon soketi sistemi kullanım dışı bırakmak Tarak sıkıştırma kontağının kontrolünü yapmak Alt-üst regülatör kontağının kontrolünü yapmak Elcik kayışı sıkışma kontağının kontrolünü yapmak Revizyon modundan çıkmak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİ EMNİYET KONTAKLARI BAKIMI Tarak sıkıştırma kontağının Alt-üst regülatör kontağının kontrolü Elcik kayışı sıkışma kontağının kontrolü | AVOmetre kullanmak El takımları kullanmak Alyan anahtar kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: YÜRÜYEN MERDİVEN /BANT SİSTEMİNDE ARIZA

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM		:  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/10

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		:  El takımları,  alyan takımı, anahtar takımı

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci, her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın; TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uyarak yürüyen merdiven /bant sistemi mekanik arızalarını tespit edebilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak yürüyen merdiven\bant sistemi elcik kayışı arızaları tespit edebilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak yürüyen merdiven\bant sistemi basamak arızalarını tespit edebilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak yürüyen merdiven\bant sistemi zincir arızaları tespit edebilecektir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS 10922 EN 81-1 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak güç devrelerinde elektriksel ölçmeleri yapabilecektir,

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS 10922 EN 81-1 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak kumanda  devresinde elektriksel ölçmeleri yapabilecektir,

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS 10922 EN 81-1, TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak sinyalizasyon devresinde elektriksel ölçmeleri yapabilecektir,

İÇERİK		:

- ELCİK KAYIŞI ARIZALARI

- Elcik Kayışına Aşınmalar

- Elcik Kayışında Sıkışmalar

- Gerginliğin Bozulması

- BASAMAK ARIZALARI

- Basamaklarda Aşınma Ve Tahribat

- Basamaklarda Boşluk Oluşumu

- Basamaklarda Yabancı Cisim Sıkışmaları

- ZİNCİR ARIZALARI

- Zincir Kopmaları

- Sesli Ve Kasıntılı Çalışma

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİNDE GÜÇ DEVRELERİ

- Yürüyen M/B Güç Devre Bağlantıları

- Yürüyen M/B Güç Devrelerinde Ölçme Noktaları

- Sigorta ölçme

- Manyetik Şalter ölçme

- Koruma rölesi ölçme

- Kontaktör ölçme

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KUMANDA DEVRESİ

- Yürüyen M/B Kumanda Devre Bağlantıları

- Yürüyen M/B Kumanda Devrelerinde Ölçme Noktaları

- Trafo çıkışı ölçme

- Koruma rölesi ölçme

- Kontak direnci ölçme

- YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KUMANDA PANOSU

- Yürüyen M/B Kumanda Panosu Bağlantıları

- Yürüyen M/B Kumanda Panosu Ölçme Noktaları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak;  merdiven hareket halindeyken elcik kayışının sıcaklığını ve gerginliğini kontrol eder, elcik kayışı gergi mekanizmasını kontrol edip etmediği, ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak;  Basamakların çıkardığı sesi kontrol eder, basamaklarda fiziksel tahribat olup olmadığını kontrol eder, Bütün basamakların boşluklarını kontrol edip etmediği, ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak; sistemin çıkardığı sesi kontrol eder, sistemi revizyon modunda çalıştırarak zinciri kontrol edip etmediği, ölçülür.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS 10922 EN 81-1 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak;  kumanda panosu giriş gerilimlerini ölçer, ana sigorta çıkışlarını ölçer, manyetik şalter çıkışlarını ölçer, aşırı akım rölesi kontak çıkışlarını ölçer, güç kontaktörlerinin ana kontak çıkışlarını ölçüp ölçmediğini, değerlendirilir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS 10922 EN 81-1 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak;  kumanda pano trafosu çıkış gerilimlerini ölçer, güç kaynağının çıkış gerilimlerini ölçer, kontaktör bobin uçlarının gerilimini ölçer, koruma rölesi bobin uçlarının gerilimlerini ölçüp ölçmediğini, değerlendirilir.

- Her türlü bina yapısına uygun ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİın TS 10922 EN 81-1, TS EN 115 standardına, iş güvenliğine ve meslek etiğine uygun olarak; kumanda panosundan veri girişlerini-çıkışlarını ölçer, kumanda panosundan yön okları göstergeleri çıkışlarını ölçüp ölçmediğini, değerlendirilir.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %30’sini bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %70’u bu sınavlardan oluşturur.

AÇIKLAMALAR		:

Kumanda panosunda giriş gerilimi yok ise bina elektrik panosu kontrol edilmelidir.

Elemanların çıkışlarından ölçülen değerler uygun değilse  giriş ve ara bağlantı kabloları enerjisiz durumda ölçülmelidir.

Alınan arıza bilgilerine göre arıza bölgesi daraltılarak ölçmeler yapılmalıdır.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 1 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen merdiven/bant sistemi elcik kayışı arızaları tespit etmek |
| YETERLİK | Yürüyen Merdiven\Bant sistemi mekanik arızalarını tespit etmek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, Alyan takımı, anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Merdiven hareket halindeyken elcik kayışının sıcaklığını kontrol etmek merdiven hareket halindeyken elcik kayışının gerginliğini kontrol etmek Yürüyen merdivenin iç kapaklarını açmak Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Elcik kayışının muhafazalarını sökmek Yeteri kadar basamak sökmek Elcik kayışı gergi mekanizmasını kontrol etmek | ELCİK KAYIŞI ARIZALARI Elcik kayışına aşınmalar Elcik kayışında sıkışmalar Gerginliğin bozulması | El takımları kullanmak Anahtar takımı kullanmak Alyan takımı kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 2 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen merdiven/bant sistemi basamak arızaları tespit etmek |
| YETERLİK | Yürüyen Merdiven\Bant sisteminde arıza tespit etmek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, Alyan takımı, Anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Basamakların çıkardığı sesi kontrol etmek Basamaklarda fiziksel tahribat olup olmadığını kontrol etmek Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Yürüyen merdivenin alt kapağı açmak Bütün basamakların boşluklarını kontrol etmek Basamak koruyucu sacı yerine monte etmek | BASAMAK ARIZALARI Basamaklarda aşınma ve tahribat Basamaklarda boşluk oluşumu Basamaklarda yabancı cisim sıkışmaları | El Becerisi Alyan anahtar kullanmak Anahtar takımı kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 30 dk İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 3 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen merdiven/bant sistemi zincir arızaları tespit etmek |
| YETERLİK | Yürüyen Merdiven\Bant sisteminde arıza tespit etmek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, Alyan takımı, Anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Makine dairesi kapaklarını sökmek Sistemin çıkardığı sesi kontrol etmek Sistemi revizyon modunda çalıştırarak zinciri kontrol etmek makine dairesi kapaklarını takmak | ZİNCİR ARIZALARI Zincir kopmaları Sesli ve kasıntılı çalışma | El Becerisi Alyan anahtar kullanmak Anahtar takımı kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 30 dk İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 4 | İŞLEMİN ADI | Güç devrelerinde elektriksel ölçmeleri yapmak |
| YETERLİKLER | Yürüyen Merdiven\Bant sisteminde arıza tespit etmek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | AVOmetre, El takımları, kumanda panosu bağlantı şeması |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001 Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Kumanda panosu giriş gerilimlerini ölçmek Ana Sigorta çıkışlarını ölçmek Manyetik şalter çıkışlarını ölçmek Aşırı akım rölesi kontak çıkışlarını ölçmek Güç kontaktörlerinin ana kontak çıkışlarını ölçmek Motor klemens girişlerini ölçmek Sistemi devreye almak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİNDE GÜÇ DEVRELERİ Yürüyen M/B güç devre bağlantıları Yürüyen M/B güç devrelerinde ölçme noktaları Sigorta ölçme Manyetik Şalter ölçme Koruma rölesi ölçme Kontaktör ölçme | AVOmetre kullanmak El takımları kullanmak Kumanda şeması okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: Kumanda panosunda giriş gerilimi yok ise bina elektrik panosu kontrol edilmelidir. Elemanların çıkışlarından ölçülen değerler uygun değilse giriş ve ara bağlantı kabloları enerjisiz durumda ölçülmelidir. Alınan arıza bilgilerine göre arıza bölgesi daraltılarak ölçmeler yapılmalıdır. |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 5 | İŞLEMİN ADI | Kumanda devresinde elektriksel ölçmeleri yapmak |
| YETERLİKLER | Yürüyen Merdiven\Bant sisteminde arıza tespit etmek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | AVOmetre, El takımları |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001 Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Kumanda pano trafosu çıkış gerilimlerini ölçmek Güç kaynağının çıkış gerilimlerini ölçmek Kontaktör bobin uçlarının gerilimini ölçmek Koruma rölesi bobin uçlarının gerilimlerini ölçmek Sistemin enerjisini kesmek Kontaktör/röle bobin uçlarının ve yardımcı kontakların omik değerlerini ölçmek Sistemi devreye almak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KUMANDA DEVRESİ Yürüyen M/B kumanda devre bağlantıları Yürüyen M/B kumanda devrelerinde ölçme noktaları Trafo çıkışı ölçme Koruma rölesi ölçme Kontak direnci ölçme | El takımları kullanmak AVOmetre kullanmak | İş disiplinine sahip olmak İş güvenliği kurallarına uygulamak Dikkatli ve düzenli olmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 6 | İŞLEMİN ADI | Sinyalizasyon devresinde elektriksel ölçmeleri yapmak |
| YETERLİKLER | Yürüyen Merdiven\Bant sisteminde arıza tespit etmek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | AVOmetre, El takımları |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS 10922 EN 81-1, TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Kumanda panosundan veri girişlerini-çıkışlarını ölçmek Kumanda panosundan yön Okları Göstergeleri çıkışlarını ölçmek Sistemi devreye almak | YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KUMANDA PANOSU Yürüyen M/B kumanda panosu bağlantıları Yürüyen M/B kumanda panosu ölçme noktaları | AVOmetre kullanmak. El aletleri kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİ ELEKTRİK ONARIMI

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM		: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/12

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: İş ortamı, atölye, avometre, el takımları, anahtar takımı, sigorta, kontrol kartı, kontaktör, röle, tahrik motoru

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci; uluslararası ölçü standartları (SI), TS ISO 4190-5, TS 10922 EN 81-1 / asansörler - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak makine dairesi elektrik bağlantı elemanlarının ve kuyu bölgesi elektrik bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar ve arızalarını giderir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - güvenlik kuralları ve iş güvenliğine uyarak yürüyen merdiven/bandın kumanda devresinin arızasını giderebilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - güvenlik kuralları ve iş güvenliğine uyarak yürüyen merdiven/bandın tahrik motorunun enerji kablosunun değişimini yapabilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın taban kontaklarını ve tarak kontaklarını değiştirebilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın alt/üst küpeşte giriş kontaklarını değiştirebilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen yürüyen merdiven ve/veya bandın basamak emniyet kontaklarını değiştirebilecektir.

İÇERİK		:

- YÜRÜYEN M/B KUMANDA DEVRESİ

- Kumanda Panosu

- Sigorta değişimi

- Şalter değişimi

- Koruma rölesi değişimi

- Kontaktör değişimi

- Kontrol kartı değişimi

- YÜRÜYEN M/B TAHRİK MEKANİZMASI

- Tahrik Motoru Değişimi

- Motor Bağlantı Elemanlarının Değişimi

- YÜRÜYEN M/ B KONTAKLARI

- Taban Kontakları Değişimi

- Tarak Kontakları Değişimi

- YÜRÜYEN M/B ALT/ÜST KÜPEŞTE  KONTAKLARI

- Küpeşte Giriş Kontağı Değişimi

- Sınır Anahtarı Değişimi

- YÜRÜYEN M/ B BASAMAK EMNİYET KONTAKLARI

- Zincir Kontağı Değişimi

- Sapma Kontağı Değişimi

- Kırılma Kontağı Değişimi

- Gergi Kontağı Değişimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - güvenlik kurallarına uyarak, el takımları, avometre, sigorta, kontrol kartı, kontaktör, röle kullanarak yürüyen merdiven/bandın kumanda devresinin arızasını giderip gideremediği, ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - güvenlik kurallarına uyarak, tahrik motoru, anahtar takımı, el takımı, avometre kullanarak yürüyen merdiven/bandın tahrik motorunun enerji kablosunun değişimini yapıp yapamadığı, ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın taban kontaklarını ve tarak kontaklarını el takımları  ve anahtar takımlarını kullanarak değiştirip değiştiremediği, ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın alt/üst küpeşte giriş kontaklarını el takımları ve anahtar takımlarını kullanarak değiştirip değiştiremediği, ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen yürüyen merdiven ve/veya bandın basamak emniyet kontaklarını el takımları ve anahtar takımlarını kullanarak değiştirip değiştiremediği, ölçülür.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %30’sini bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %70’u bu sınavlardan oluşturur.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: 1 | İŞLEMİN ADI: Yürüyen merdiven/bandın kumanda devresinin arızasını gidermek |
| YETERLİK: Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): El takımları, AVOmetre, sigorta, kontrol kartı, kontaktör, röle |
| İŞLEMİN STANDARTI: TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sistemin enerjisini kesmek Kumanda devresi sigortasını değiştirmek Kumanda kontaktörlerini değiştirmek Kumanda devresi kontrol kartını değiştirmek Güç devresi sigortalarını değiştirmek Güç devresi kontaktörlerini değiştirmek Güç devresi koruma rölesinin değişimini yapmak Sistemi devreye almak | YÜRÜYEN M/B KUMANDA DEVRESİ Kumanda panosu Sigorta değişimi Şalter değişimi Koruma rölesi değişimi Kontaktör değişimi Kontrol kartı değişimi | AVOmetre kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: 2 | İŞLEMİN ADI: Yürüyen merdiven/bandın tahrik motorunun enerji kablosunun değişimini yapmak |
| YETERLİK: Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): Tahrik motoru, anahtar takımı, el takımı, AVOmetre |
| İŞLEMİN STANDARTI: TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sistemin enerjisini kesmek Tahrik motorunun kumanda panosu klemensinde kabloyu sökmek Motor klemensinden bağlantısını sökmek Kablo kopukluk testini yapmak Kablo değişimini yapmak Klemens bağlantılarını yapmak Sisteme enerji vermek | YÜRÜYEN M/B TAHRİK MEKANİZMASI Tahrik motoru değişimi Motor bağlantı elemanlarının değişimi | El takımları kullanmak Anahtar takımları kullanmak AVOmetre kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 3 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: 3 | İŞLEMİN ADI: Yürüyen Merdiven / Bandın taban kontaklarını ve tarak kontaklarını değiştirmek |
| YETERLİLİKLER: Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): El Takımı, AVOmetre, Algılayıcılar, anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI: TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001 Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sistemin enerjisini kesmek Alt Kapağı açmak Taban kapağı algılayıcısını değiştirmek Sağ/sol tarak kontaklarını değiştirmek Üst kapağı açmak Taban kapağı algılayıcısını değiştirmek Sağ/sol tarak kontaklarını değiştirmek Sisteme enerji vermek | YÜRÜYEN M/ B KONTAKLARI Taban kontakları değişimi Tarak kontakları değişimi | El takımları kullanmak Anahtar takımları kullanmak AVOmetre kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: 4 | İŞLEMİN ADI: Yürüyen Merdiven /Bandın alt/üst küpeşte giriş kontaklarını değiştirmek |
| YETERLİLİKLER: Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): El Takımı, AVOmetre, giriş kontağı, anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI: TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sistemin enerjisini kesmek Elcik kayışı giriş noktası kapaklarını sökmek Elcik kayışı sıkışma mekanizmasını değiştirmek Giriş kontağı sağ/sol sınır anahtarını değiştirmek Üst sağ/sol küpeşte giriş kontaklarını değiştirmek Sisteme enerji vermek | YÜRÜYEN M/B ALT/ÜST KÜPEŞTE KONTAKLARI Küpeşte giriş kontağı değişimi Sınır anahtarı değişimi | El takımları kullanmak Anahtar takımları kullanmak AVOmetre kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ: Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO: 5 | İŞLEMİN ADI: Yürüyen Merdiven/Bandın basamak emniyet kontaklarını değiştirmek |
| YETERLİLİKLER: Yürüyen merdiven/bant sistemi elektrik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): El Takımı, AVOmetre, emniyet kontakları, anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI: TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sistemin enerjisini kesmek Taban kapağını açmak Makine dairesi kapağını açmak Basamak koruma kapağını sökmek Zincir kontaklarının değişimini yapmak Sapma kontaklarının değişimini yapmak Kırılma kontağının değişimini yapmak Gergi kontağının değişimini yapmak Sisteme enerji vermek | YÜRÜYEN M/ B BASAMAK EMNİYET KONTAKLARI Zincir kontağı değişimi Sapma kontağı değişimi Kırılma kontağı değişimi Gergi kontağı değişimi | El takımları kullanmak Anahtar takımları kullanmak AVOmetre kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT: |
| Meslek Elemanının Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		:YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMİNDE MEKANİK ONARIM

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM		: ELEKTRONİK VE OTOMASYON

PROGRAM		: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

DERS		: YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ

SÜRE		: 30/10

KREDİ		: 1

ÖN KOŞUL		:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI		: El takımları, alyan takımı, anahtar takımı, eldiven

MODÜLÜN AMACI		: Öğrenci; uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uygun olarak Yürüyen merdiven/bant sistemlerinde elcik kayışı değiştirir,  basamak ve zincir arızalarını giderebilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ	:

Öğrenci;

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven\bant sistemi elcik kayışı değiştirebilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven\bant sistemi basamak arızalarını giderebilecektir.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen yürüyen merdiven\bant sistemi zincir arızalarını giderebilecektir.

İÇERİK			:

- YÜRÜYEN M\B ELCİK KAYIŞI

- Yürüyen Merdiven Elcik Kayışı Değişimi

- Elcik Kayışı Gerilme Oranları

- YÜRÜYEN M\B BASAMAK SİSTEMİ

- Yürüyen Merdiven Basamak Değişimi

- Merdiven Alt Ve Üst Kapak Değişimi

- Eşik Ve Tarak Değişimi

- YÜRÜYEN M\B ZİNCİR SİSTEMİ

- Yürüyen Merdiven Zincir Değişimi

ÖLÇME VE  DEĞERLENDİRME	:

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ      :

Öğrencinin,

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın yürüyen merdiven\bant sistemi elcik kayışını el takımları ve anahtar takımlarını kullanarak değiştirip değiştiremeyeceği ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın basamak arızalarını el takımları aylan takımları ve anahtar takımlarını kullanarak giderip gideremeyeceği ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen yürüyen merdiven ve/veya bandın zincir arızalarını el takımları ve anahtar takımlarını kullanarak giderip gideremeyeceği ölçülür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   :

- ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - yapım ve montaj için güvenlik kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın yürüyen merdiven\bant sistemi elcik kayışını el takımları ve anahtar takımlarını kullanarak değiştirip değiştiremeyeceği ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen merdiven ve/veya bandın basamak arızalarını el takımları aylan takımları ve anahtar takımlarını kullanarak giderip gideremeyeceği ölçülür.

- Uluslararası ölçü standartları (SI), TS EN 115 /Mart 1998 yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar - standartlarına göre, meslek etiğine ve iş güvenliği kurallarına uyarak yürüyen yürüyen merdiven ve/veya bandın zincir arızalarını el takımları ve anahtar takımlarını kullanarak giderip gideremeyeceği ölçülür.

- BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %30’sini bu sınavlardan oluşturur.

- BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %70’u bu sınavlardan oluşturur.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 1 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen Merdiven/Bant sistemi elcik kayışı değiştirmek |
| YETERLİK | Yürüyen Merdiven\Bant sistemi mekanik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, Alyan takımı, anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Yürüyen merdivenin iç kapaklarını açmak Gergi mekanizmasının cıvatasını gevşetmek Elcik kayışını tahrik kasnağından ayırmak Yeni elcik kayışını kılavuz bandına takmak Yeni elcik kayışını tahrik kasnağı mekanizmasına takmak Gergi ayarını basamak hızına göre yapmak Sisteme enerji vermek | YÜRÜYEN M\B ELCİK KAYIŞI Yürüyen merdiven elcik kayışı değişimi Elcik kayışı gerilme oranları | Anahtar takımı kullanmak Alyan takımı kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 2 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen Merdiven/Bant sistemi basamak arızalarını gidermek |
| YETERLİK | Yürüyen Merdiven\Bant sistemi mekanik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, Alyan takımı, Anahtar takımı, eldiven |
| İŞLEMİN STANDARTI | TS EN 115 /Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kuralları |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Yürüyen merdivenin alt kapağı açmak Hangi basamağın değişmesi gerekiyorsa basamağı teknisyenin önüne kadar getirmek Sistemin enerjisini kesmek Basamak koruyucu sacı sökmek Sağ-sol basamak somunlarını sökerek basamağı yerinden çıkarmak Basamak tekerleğini kılavuz rayından kurtarmak Yeni basamak tekerleğini kılavuz rayına oturtmak Sağ-sol basamak somunlarına takarak basamağı yerine monte etmek Revizyon çalışma moduna alınarak çalışması sağlamak Basamak koruyucu sacı yerine monte etmek Basamakların çalışma fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği kontrol etmek. Sistemi devreye almak | YÜRÜYEN M\B BASAMAK SİSTEMİ Yürüyen merdiven basamak değişimi Merdiven alt ve üst kapak değişimi Eşik ve tarak değişimi | Alyan anahtar kullanmak Anahtar takımı kullanmak El takımları kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İŞ | Yürüyen merdiven/bant sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapmak |
| İŞLEM NO | 3 | İŞLEMİN ADI | Yürüyen Merdiven\/ant sistemi zincir arızalarını gidermek |
| YETERLİK | Yürüyen Merdiven\Bant sistemi mekanik arızalarını gidermek |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | El takımları, Alyan takımı, Anahtar takımı |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Revizyon soketi ile sistemi devre dışı bırakmak Yürüyen merdivenin alt kapağı açmak Revizyon basamağını uygun pozisyona getirmek Basamak koruyucu sacı sökmek Sağ-sol basamak somunlarını sökülerek revizyon basamağını yerinden çıkarmak Yeteri kadar basamakları sırayla sökmek Basamak zincirini gergi ayar arabasının cıvatasını gevşetmek. Arızalı zincir parçasını bağlayan sekmanı sökmek Basamak zincirini yeni bağlantı parçasını yerine sekman yardımıyla monte etmek Revizyon çalışma moduna alarak çalışmasını kontrol etmek Sağ-sol somunlarını takarak basamakları sırası ile yerine monte etmek Revizyon çalışma moduna alarak çalışmasını kontrol etmek Basamak koruyucu sacı takmak Yürüyen merdivenin alt kapağını kapatmak Sistemi devreye almak | YÜRÜYEN M\B ZİNCİR SİSTEMİ Yürüyen merdiven zincir değişimi | El Becerisi Alyan anahtar kullanmak Anahtar takımı kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Meslek etiğine uymak Dikkatli olmak Temiz ve düzenli çalışmak |
| NOT |
| Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4saat |